N°1 D

SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE — PARIS

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

figurant sur les

CARTES MARINES FRANÇAISES

AUVERGNE PLAISANCE ET CROISSIEZ 57 3d François Mitterrand 3000 CLERMONT-FERRAND

1-81 I Fax 04 73 35 17 37	001 D N OA

INTRODUCTION

Ce fascicule présente les signes conventionnels et abréviations utilisés sur les cartes marines françaises. Il constitue un complément du GUIDE DU NAVIGATEUR (Ouvrage n°1) : documentation et information nautiques.

Pour tenir compte de l'évolution de la présentation des cartes et notamment de l'adoption des normes internationales définies par l'Organisation Hydrographique Internationale (OH I), les tableaux de l'ouvrage ont été disposés de la manière suivante :

- Sur les pages de gauche sont présentés les éléments des normes nationales françaises utilisés sur les cartes publiées avant 1985. Ces éléments sont parfois représentés sous deux formes :

CA : cartes d'ancienne facture CN : cartes de nouvelle facture

- Sur les pages de droite sont présentés les éléments correspondants des normes internationales utilisés sur les cartes publiées à partir de 1985.

SOMMAIRE

A — Contour de la côte

- — Physionomie de la côte C — Terrain

- — Points de repère

E — Unités

F — Adjectifs, adverbes et locutions

- — Ports

- — Topographie I — Édifices

- — Stations diverses

- — Feux

L — Bouées et Balises

M — Stations de radio

- — Signaux de brume

- — Dangers

- — Limites diverses

- — Sondes

R — Lignes de niveau

- — Natures des fonds T — Marées et courants

- — Magnétisme

- — Table alphabétique W — Index des abréviations

Nota : La classification adoptée est celle de l'Organisation Hydrographique Internationale (OHI) ; elle comporte une suite croissante de numéros de rubrique. Certains numéros sont omis ; ils correspondent à des symboles ou abréviations périmés.

Les symboles et signes conventionnels désignés par un sigle de 2 lettres entre parenthèses (ex : (Ab) limite de dangers) ne figurent pas dans la liste adoptée par l'OHI.

A - CONTOUR DE LA COTE

CN	Cartes nouvelles

CA	Cartes anciennes

PHYSIONOMIE DE LA CÔTE

| 2 3 | G. Be B. Pitt | Golfe Baie Fjord | 20 21 22 | Arch. Pr. I. C. | Archipel Presqu'île Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cr. | Crique |  |  |  |
| 6 | A9 A. | Anse | 25 | Pt? | Pointe |
| 7 | Dét. Détr. | Détroit | 26 | Mgne , Mt | Montagne, mont |
|  |  |  | 27 | ch nP | Chaîne (de montagnes) |
| 9 | Pas. | Passage, passe | 28 | SPt Som. | Sommet |
| 10 | CP/ , Cha.i Chi. Canal, chenal |  |  |  |
| 11 | Enté? | Entrée |  |  |  |
|  |  |  | 31 | Coll. | Colline |
| 13 | Emb r9 Erne. | Embouchure |  |  |  |
| 14 | R. | Rade | 33 | P, débr | Point de débarquement |
| 15 | Mage, Mfg. | Mouillage | 34 | PI au | Plateau |
|  |  |  | 35 | Re | Rocher |
| 17 | Pt | Port (aménagé) |  |  |  |
| 18 | I. , IS | Ile, îles |  |  |  |

| B - PHYSIONOMIE DE LA CÔTE | Normes Internationales |
| --- | --- |

| 1 | G. | Golfe | 16 | Hr | Port (en général) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B. | Baie | 16a | Hn | Havre (Port naturel) |
| 3 | Fi | Fjord | 17 | P | Port aménagé |
| 4 | L | Loch (bras de mer), lac | 18 | 1.,15. | Ile, îles |
| (Ba) | Lag.,Lagn | Lagon | 20 | Arch.,Archo | Archipel |
| 5 | Cr | Crique | 21 | Pen.,Penla | Presqu'île |
| 6 | A. | Anse | 22 | C. | Cap |
| 7 | Détr.,Str | Détroit | 23 | Prom.,Promy | Promontoire |
| 8 | Sd | Goulet | 24 | Hd | Nez |
| 9 | Pas., Pass | Passage, passe | 25 | Pte, Pt | Pointe |
| 10 | CaL,Chan | Canal, chenal | 26 | Mt | Montagne, mont |
| (Bb) | Appr | Approches | 28 | Som. | Sommet |
| 11 | Ent.,Entee | Entrée | 29 | Pk | Pic |
| (Bc) | R. | Rivière | 30 | Vol | Volcan |
| 12 | Est. | Estuaire | 31 | Coll. | Colline |
| 13 | Emb.,Mth | Embouchure | 33 | Lndg | Point de débarquement |
| 14 | R., Rds | Rade | 35 | Rk,R | Rocher, roche |
| 15 | Mig.,Anch | Mouillage |  |  |  |

C	TERRAIN

|  | Bois | CN |
| --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |  |
| CA |  |  | Bois | CA |
|  |  |  | Conifères | CN |
|  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Conifères | CA |
| CA |  |  | Palmiers | CN |
|  | ............... |  |
|  | 10e |  |  |  |
|  |  |  | Palmiers | CA |
| CN |  |  |  |  |
| CA | 11 | *5 | Altitude du sommet des arbres |  |
| CN | Fleuve _ rivière ruisseau | CN |
|  | 13 |  |  |  |
| CA |  |  | Fleuve - rivière ruisseau | CA |
|  |  |  | Cours d'eau intermittent | CN |
|  | 14 |  |  |  |
| Filao |  |  |  |  |
|  |  |  | Cours d'eau intermittent | CA |
|  |  |  | Lac |  |
|  | 15 |  |
| CA |  |  |
|  | 16 |  | Lagune |  |
| CA |  |  |  |  |
|  | Marais _ marécage | CN |
| CA |  |  |
|  | 17 |  |  |  |
|  |  |  | Matais _ marécage | CA |
| CA |  |  |  |  |
|  | 19 (a) Rapides |  |
|  | 20 (b) Cascades (b) |  |
|  | 21 Source |  |

TERRAIN	Normes INTernationales

D - POINTS DE REPÈRE

| 1 A Point de triangulation | 5 | -IT | Repère de nivellement | - ' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 o Point de position déterminée | 6 | Vue | Point de prise de vue |  |
| 3 .27 m Sommet coté | 9 | Ast. | Astronomique |  |
| 4 e Pt. d'Obs.' Point ou Pilier d'observation | (Da) | . Enii | Borne kilométrique |  |

E - UNITÉS

| 1 2 3 | h, H mn s | Heure Minute (de temps) Seconde (de temps) | 11 12 13 | M Mille marin n Nœud Lat. Latitude | 20 21 22 | o • .• | Degré (d'angle) Minute (d'angle) Seconde (d'angle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | m | Mètre | 14 | Long. Longitude | 23 | N° | Numéro |
| 5 | km | Kilomètre | 17 | Corr. : Correction |  |  |  |

F - ADJECTIFS	ADVERBES	LOCUTIONS

| 1 2 5 6 | gd, g" r, p," ext. int. | grand, grande petit, petite extérieur intérieur | 18 (V.C.) (VC) 18a (V.PI) (V PI) (Fc) V. Che 19 lum. | Voir Carte Voir Plan Voir Cartouche lumineux | 34 38 39 43 | appr. approché tenir temporaire temp. ocras occasionnel I.N. Instructions Nautiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | moy. | moyen | (Fa) | ilium. | illuminé | 44 | L.d.F. Livre des Feux |
| 8 | v" | viéux | 20 | s.m. | sous-marin | 45 | .ann"' annuel, annuelle am' ann. |
| 9 | anc. | ancien | 21 | év. | éventuel | (Fd) | nt' antérieur |
| 10 | n°' net' ne. | nouveau, nouvelle | 22 | . Aéro. Aé | Aéronautique | (Fe) | horiz., horizontal |
| 11 | S' S" | Saint, Sainte | 23 | sup. | supérieur | (Ff) | verel vertical |
|  | S. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | vis. | visible | 23a | inf. | inférieur | (Fg) | tél. télg. télégraphique, téléphonique |
| 13 | rem. | remarquable | 26 | intd. | interdit | (Fh) var. varié, variable |
| 14 | détr. | détruit | 29 | él. élec. | électrique |  |  |
| 17 | env. | environ | 32 | régi. rgl | réglementé |  |  |

| 1 2 | A e | Point de triangulation Point de position déterminée | 4 5 | ,gb T | Point ou pilier d'observation Repère de nivellement | .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | . al | Sommet coté | 9 | Astr. | Astronomique |  |

E - UNITÉS

| 1 | h | Heure | 11 | M | Mille marin | 20 | o | Degré (d'angle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | min | Minute (de temps) | 12 | kn | Noeud | 21 | . | Minute (d'angle) |
| 3 | s | Seconde (de temps) | 13 | Lat | Latitude | 22 | .. | Seconde (d'angle) |
| 4 | m | Mètre | 14 | Long | Longitude | 23 | No | Numéro |
| 5 | km | Kilomètre | 17 | Con.: | Correction |  |  |  |

F - ADJECTIFS ADVERBES LOCUTIONS

| 11 | s | Saint, Sainte | 22 | Aero | Aéronautique | 30 | priv | privé-particulier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | dest | détruit | 24 | exper | expérimental | 31 | prom | proéminent |
| 15 | prof | En projet | 25 | discont | supprimé | 33 | submd | immergé — submergé |
| 16 | dist | éloigné | 26 | prohib | interdit | 34 | approx | approché |
| 17 | abt | environ | 27 | Explos | Explosifs | 39 | occas | occasionnel |
| (Fa) ilium | illuminé | (Fb) | Const | En construction |  |  |  |

G - PORTS

Nota 1 12, 12b (Ge) en noir sur certaines cartes.

- 2	1	Mouillage

(Ga)	i	Mouillage à caractère particulier

De

,-••	Mouillage en eau profonde

pour navires à grand tirant d'eau

3	Hr	Port en général

4	Hn	Hâvre (Port naturel)

5	P	Port aménagé

rise-lames

Zone de déblais (voir P 11)

Pêcheries

Madrague Thonnaire

Zone accostable pour petites embarcations

Appontement, débarcadère

Quai

- non accostable

- accostable

Poste de mouillage Poste d'amarrage

Dauphins, ducs d'Albe

Bittes, bornes d'amarrage, bollards

Grue

Petits pieux, piliers

Escalier

Bureau de quarantaine

Bureau du port Poste de douane

_ PORTS (Suite)

Nota : 41 Bassins à flot : les profondeurs indiquées dans les bassins à flot correspondent à des cotes théoriques définies dans les conditions moyennes d'exploitations qui sont précisées dans les Instructions Nautiques.

— PORTS (Suite)	Normes INTernationales

Nota 41 - Bassins à flot : Les profondeurs indiquées dans les bassins à flot correspondent à des cotes théoriques définies dans les conditions moyennes d'exploitation qui sont précisées dans les Instructions Nautiques

H	TOPOGRAPHIE

EDIFICES (voir nota)

|  |  |  | 35 Mont Mnt | Monument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Ville |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 °— | Élévateur |
| 2 | FrA Fbg | Faubourg |  | 40 r- | Ruines |
|  |  |  | en noir sur les | 41 o Tr Telle | Tour , tourelle |
| 3 |  | Village | cartes anciennes. | 42 * Mi!' Mln t anc.Mln | Moulin à vent avec ailes CN Moulin à vent sans ailes CN |
| 4 | 5 kis Chau Cht çl Le Msn | Château Maisons |  | e , s •.,,,, 43 | Moulin à vent CA Moulin à eau CN |
|  |  |  |  | * | Moulin à eau CA |
| 8 |  | Église | CN | 43a art | Éolienne CN |
|  |  | Église CA | F-, 44 0 ché 1 ch. | Cheminée CN |
| 8a | t Cath. | Cathédrale | I tA..». | Cheminée CA |
| 8b | o Cler | Clocher | 45 F | Château d'eau CN |
| 9 | I | Église catholique CN | 0 !Yr'« ererew | CA |
|  | Le. + | Église catholique CA | 46 Resr. Rsv. | Réservoirs à pétrole |
| 10 | X | Temple | 47 Fele Us. | Fabrique , tiSine |
| 11 | b Chlie | Chapelle CN | 49 BrielP | Briquetterie |
|  | rhe' | Chapelle CA | 50 Carrq | Carrière . Mine |
| 12b |  | Mosquée -Minaret CN | 52 o Ce | Citerne |
|  |  | Mosquée-Minaret CA | 53 0 Resr. Rsv. | Réservoir |
| 13 | is | Marabout CN | 58 Fie | Factorerie |
|  |  | Marabout CA | 59 ti) | Hôtel |
| 14 | mt | Pagode CN Pagode CA | 65 Ee Et. | École |
| 17 | t o Cals. | Calvaire Croix | lm | Édifice — Bâtiment — |
|  |  |  | 66 M | Construction |
| 18 | 4.1 7 Y | Cimetière (chrétien, musulman, israélite) | le irem.1 | Édifice — Bâtiment— |
|  | t | CN Cimetière CA |  | Construction — remarquable |
|  |  |  | 67 Pas. | Pavillon |
| 19 | Izr F! | Fort |  |  |
|  |  |  | 69 ( | Stade _Hippodrome |
| 20 | Batt. | Batterie, Blockhaus | 70 Tél. | Téléphone |
| 23 |  | Terrain d'aviation |  |  |
|  |  |  | 71 ,, ® Gaz. | Gazomètre |
| 24 |  | Aéroport |  |  |
|  |  |  | 74 Pyr. | Pyramide |
| 27 | ,réf. | Télégraphe | 75 0 | Pile |
|  |  |  | 76 E | Derrick- Plate-forme d'exploitation |
| 29 | P.T.T. U. | Bureau de poste |  | pétrolière (avec feux) |
|  |  |  | (la) E Fia. | Torchère en mer. |
| 31 | H.rle V. | Hôtel de ville | 6 (lb) | Torchère à terre |
| 32 | Hal Rte. Hôpital Q | (lc) 162m 5"5' m | Altitude du sommet de l'édifice |
|  |  | 107 m | Altitude du sol au pied de l'édifice |
| 34 | MagIR Ene Enta. Magasin , entrepôt |  | 55 m : Hauteur du sommet de l'édifice au-dessus du sol |

Nota ; Sur lescartes nouvelles des trois premières catégories (de pilotage côtier, de pilotage hauturier, de cabotage), les édifices en représentation conventionnelle et leur légende sont figurés en couleur bistre lorsqu'ils ne constituent pas une aide à la navigation en vue de côte.

STATIONS DIVERSES

| 1 2 3 4 5 6 9 10 | St" Stn Stn C.de G. Vig. B. de saut. + Se' dr, Sale". Stuc' Sx SS | Station quelconque Station Corps de Garde Vigie Bateau de sauvetage Station de sauvetage Bureau de pilotes Station de pilotes Station de signaux Sémaphore Sémaphore | CN CA CN CA | 16 18 19 20 21 (Je) | VI He le e 1 N.'S" .-71 Mt pon t P 2z P'' sel St Oh re @@ Obsv. d | Station de signal horaire Mât de signaux Mât de signaux Mât de pavillon Mât de pavillon Signal, Signaux Observatoire Échelle de marée (voir T21) | CN CA CN CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	o	Position d'une station

2	Stn	Station

3	CG	Station de garde-côte

5	♦	Station de sauvetage,

Bateau de sauvetage

8	0	Position d'un bateau-pilote

Le Havre	(nom de la zone ou du port)

(J a)	o Vigie Pilotes	Vigie de pilotage à terre

(J b)	. Pilotes	Bureau des pilotes

(J c)	ROCHEFORT	Indication d'un service de pilotage

(Pilotes)

9	o SS	Station de signaux en général

- SS (brume)	Signaux de brume

- SS (trafic)	Signaux d'entrée et de sortie de port

- SS (contrôle) Station de signaux centralisée de grand port

- SS (écluse)	Signaux d'écluse

- SS (pont)	Signaux de pont-mobile

10	o CG	Sémaphore

(J d)	r CG	Sémaphore avec signaux optiques

11	o SS (temp.)	Signaux de tempête

12	o SS (météo) Signaux météorologiques

13	o SS (marée) Signaux de marée

(J e)	Echelle de marée (voir T 21)

14	o SS (courants) Signaux de courants

15	o SS (glace)	Signaux de glace

16	o SS (heure)	Signaux horaires

19	r o FS	Mât de pavillon

21	o Obsy	Observatoire

|  | Feux de pont à caractères variables indiquant la régulation du trafic des navires |
| --- | --- |

K _ FEUX

— FEUX	Normes INTernationales

FEUX (Suite)	Normes INTernationales

L _ BOUÉES ET BALISES

24

31

32

33

34

35

36

37

41

42

43

44

45

47

48

51 1 1 f 1 ri Balises flottantes

52 11tIll	Balises fixes

53	o Bal.	Tlle.	Balise, Tourelle

54 .3J,IA.M_ I

(1)

55 / À \uANGER/ _At

w f

v.

58	Bal. tél.	Balise d'atterrissage d'un câble

télégraphique

61	Cairn, Tumulus

67	/4-)	Bouée phare

Bouée géante

(Li)	Plate-forme d'exploitation pétrolière

70	Système de balisage IALA (voir page suivante)

BOUÉES ET BALISES	Normes INTernationales

L 70 — SYSTÈME DE BALISAGE AIS M Association Internationale de Signalisation Maritime

IALA International Association of Lighthouse Authorities

| Là où il est en vigueur le système IALA s'applique à tout le balisage fixe ou flottant à l'exception des phares, des feux à secteurs, des marques d'alignements, des bateaux-feux et bouées-phares. . Les bouées peuvent être de forme : cylindrique a• conique .4)i. , sphérique Q , pilier A , ou à espar I , mais peuvent le cas échéant, être différentes(ex : feu flottant 1:z ). Dans les illustrations suivantes, seules les bouées standards sont figurées. Dans le cas de balisage fixe (tourelle ou balise) lumineux ou non, seule la forme des voyants est significative. |
| --- |
| MARQUES LATÉRALES (généralement placées pour baliser les chenaux). Il existe 2 régions Aet B où les marques latérales sont différentes. |
| marques voyants Feux sauf F.2élé.r .1Zg de | RÉGION El A A bâbord vers le port 0 rouges avec (s'ils existent) „,..e 1 4 V 1 cylindriques. Chenal principal rouges rythme quelconque f à droite la' R . R -.1za F.2élé.r RVenele dell 4 4 I 4 .Chenal principal if IV i v Symbole non figuré R rà gauche où l evF.2élé.v les zones e sens balisage est évident. 4 vR existent) voyants coniques. vers le port : marques vertes I avec (s A tribord Àli Feux verts rythme quelconque sauf F.2élé.v | RÉGION B A bâbord vers le port 4 4 - marques vertes avec (s'ils existent) lee I Or R v voyants cylindriques. e R Feux verts rythme quelconque le r Chenal principal ex A à droite V sauf F.2élé.v V .1 Hélé; 0 Ma VRII — —1 -4 4 A I 4 R " principal- 1 ifeR dans je Chenal du. i'V 4 MIR ,•-a gauche F.2élir A tribord vers le port : marques rouges _et „ci avec (s'ils existent) voyants coniques El ' R ',lb Feux rouges rythme quelconque sauf f.2élé.r |
|  | ! Les marques de bifurcation ont trois bandes ho izontales de couleurs; leurs formes peuvent être pilier ou espar |
| (indiquent o i.- ‘0 ^ — Yr | MARQUES CARDINALES les eaux saines par rapport au point balisé) | 4/ e ode- \ At ,:.... \-'. \ ,.... 0 le\A NJN ce, ,, s E --,:«7 ‘e _ ,Z, ,i" • |  |  |  |
|  |  |  |  | ‘'.., \ `1°' , . .D A, B B L ', o \ g B i ✓ i A ' |  |
|  | 111111" Y.Pyrjr, ,,,,ce i.oneuSeR "'pro> ‘ \U „, Fsr. ‘i .41 MARQUE Est. el NORD Noire au dessus de jaune A e.:." /na, h• .11 4 9?/6, '('- 1 ec,„0 . ', F3sres) (_:" RI NJ Ni --o F.3ss(10s) E. MARQUE Ç-. L'..- OUEST 1 . .••••.. f : ....- Jaune avec 41 / :Danger*.«. 41 I bande noire 'Je JIVJ .*. : N A f NJN MARQUE ?. Noire avec gii' JoQ,MARQUE EST 4L Fkr(10s) 9Go bande jaune A JNJ /F9sc(15s)ecr JN JNe _,,,,, o • Ï;,:;6e SUD Jaune au dessus de noire e -oo. q1/4,-; F6sr+él(10s) .4,1 ouf.6sc-i- él(15s) JN , â, *//ai 414 4ÀÀÀ11 le Seco 4114 MO"e'i" e 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | A 0, ' . 1 1 ! il ..1 ° 'II e 0,-., y | Toutes les marques à l'exception des latérales sont identiques dans les régions A et B. |
|  |  |  |  | Dans le système AISM: — les balises sont cartographiées e t o o Bal I I I etc à petite Ilk R v die., R échelle 'Ir Bal —.. les tourelles ,‹. B V NJ1130KFIN J —les nréflecteurs-radars.0 1 e 1 des bouées et balises ne sont normalement pas figurés, — les abréviations des couleurs sous les symboles, notamment des bouées à espar, peuvent être omises, Feux flottants : Le système IALA n'est normalement pas appliqué aux grands feux flottants et aux bouées géantes remplaçant les bateaux-feux. |
| MARQUES DE DANGER ISOLÉ non lumineuses (placées sur des dangers isolés entourés d'eaux saines) Couleurs : boire avec bande horizontale rouge .,i1 1 NRN NRN * Voyant : 2 sphères noires | lumineuses fit • tk • -...1 Fié -1. F.2é Feu blanc - NRN - NRN |
| MARQUES D'EAUX SAINES • (indiquent les atterrissages, les milieux des chenaux) J I .(2 Couleurs : rouge avec raies verticales RB 98 RB * Voyant : une sphère rouge | Fi. , ou Fo. , ou 11111/41 1111/4,1 Illt Fél(lOs) , ou RB RB, 2 F.Mo(4) Feu blanc |
| MARQUES SPÉCIALES (ne concernent pas directement la navigation mais indiquent des points ou des zones particulières : travaux, exercices...) .. A Je .e i etc..,Couleur : jaune J J J J • * Voyant : X jaune | IV • `k • Fil. etc._ Feu jaune JJJJ |

* (s'ils existent)

| Là où il est en vigueur le système IALA s'applique à tout le balisage fixe ou flottant à l'exception : des phares, des feux à secteurs, des marques d'alignements, des bateaux-feux et bouées-phares. Les bouées peuvent être de forme : cylindrique iza , conique .41 , sphérique et , pilier 4 , ou à espar I , mais peuvent le cas échéant,être différentes (ex : feu flottant trot ). Dans les illustrations suivantes, seules les bouées standards sont figurées. Dans le cas de balisage fixe (tourelle ou balise) lumineux ou non, seule la forme des voyants est significative. |
| --- |
| MARQUES LATÉRALES (généralement placées pour baliser les chenaux). ' Il existe 2 régions A et B où les marques latérales sont différentes. |
| RÉGION A A bâbord vers le port : .6 I 4 marques rouges avec (s'ils existent) G seR e voyants cylindriques. Chenal FPineilial za Feux rouges rythme quelconque / à droite - sauf F1(2+1)1? g ReR4Z+ " R g ell 1 i 1 G iSIG j Chenal principal IG Symbole non figuré ,à gauche te R •O les zones où le sens GRG F//2+1)G balisage est évident. , port i A tribord vers le po : marques vertes là avec (s'ils existent) voyants coniques. eR jFeux verts rythme quelconque sauf F1(2+1)6 | RÉGION B A bâbord vers le port : . -41 marques vertes avec (s'ils existent) al* / ieR 1G R .voyants cylindriques. Feux verts rythme quelconque 1 .„ Chenal principal je 1 à droite G sauf F1(2+1)6 G 1Z2F1I2+116 » 0 ,1 4 GAG 0 III G 1 4 e-R dans 1 A.:Chenal principal dg du clG .,e'à gauche RGR F112+1111 .C, . A A tribord vers le port :marques rouges JI! .4 avec (s'ils existent) voyants coniques dr - R 'NI Feux rouges rythme quelconque sauf F1(2+1)1? |
| l Les marques de bifurcation ont trois bandes ho izontales de couleurs; leurs formes peuvent être pilier ou espar |
| MARQUES CARDINALES (indiquent les eaux saines par rapport au.point balisé) | - ' BYB . • Ë 8 E 7.: — - ‘, , , :l I A .ie |  |  |  |
|  |  |  | .D A, n B ' .._ , , |  |
| 111111111MYYMIIIrry l" useS Ipeee, wree C MARQUE ou Q BY NORD Noire au dessus de jauneToutes 1??8, g'e-'-' À %' 'e'és, V0(3)5s % in►4 — BY BY o ,, ro .,.- .VO(3)10s e MARQUE % OUEST 1 Jaune avec 41 / :Danger 4 I eva BYB MARQUE bande noire YBY YEY .' • ••...•• EST ► ‘, ,eNoire avec 'Ni VQ(9)10s % 1 B,., ou, e, . bande jaune ' /(2(9)15s "-ce - YB YÉ e . Io MARQUE ,-"\Ie Cie ,-,\Os- SUD e— Jaune au dessus de noire e , .‹,,,, irai1/4: VO(6)+ LF1.10s'.:›6 .1,1. ou 0(6)+LFL15s \O- YB as SFZ --- 41111m Ille 44 , —.411111 __ ...- ii,j› Seco'444 imag.b.e es 10 |  |  |  |  |
|  |  | -.- `"Z | les marques à l'exception des latérales sont identiques dans les régions A et B. |
|  |  |  | Dans le système AISM: — les balises sont cartographiées .fo: x o Bn I I LI I etc_ à petite111\ R G 113Y ReBRB Y échelle ' * Bn — les tourelles w . : x G BYeRgieRRB Y — les réflecteurs-radars des bouées et balises ne sont normalement pas figurés, les abréviations des couleurs sous les symboles, notamment des bouées à espar, peuvent être omises, Feux flottants : Le système IALA n'est normalement pas appliqué aux grands feux flottants et aux bouées géantes remplaçant les bateaux-feux. |
| MARQUES DE DANGER ISOLÉ non lumineuses (placées sur des dangers isolés entourés d'eaux saines) • 1 I Couleurs : noire avec bande honiontale rouge BRB BAB * Voyant : 2 sphères noires | lumineuses • . Vi gie F1(2) F1(2) Feu blanc BRB BRB |
| MARQUES D'EAUX SAINES (indiquent les atterrissages, les milieux des chenaux) o Couleurs : rouge avec raies verticales I I J RW RW RW * Voyant : une sphère rouge | Iso , ou Oc ,ou «1/41 •1/4,/ ih,„„ LF1.70s, ou RW RW Iff.14( Mo(A)Feu blanc |
| MARQUES SPÉCIALES (ne concernent pas directement la navigation mais indiquent des points ou des zones particulières : travaux, exercices...) ik Couleur : jaune 4 .l ,„, j etc...• Y Y Y Y *Voyant : X jaune | V '‘ ' ' q1/4 I el hi FlY etc... Feu jaune el |

* (s'ils existent)

M ___ STATIONS DE RADIO

N _ SIGNAUX DE BRUME

| 1 9 10 11 12 | SaLbr. Dia. Can. Sir. | ou | 1)) III d) 11) il) | Station de signaux de brume Diaphone Canon de brume Sirène de brume Trompette de brume | 13 14 15 17 18 18a | Cl. Sil. Gg 0 0 | 111 /1) /1) 1) | Corne de brume Cloche de brume Sifflet de brume Gong Signal acoustique sous-marin Signal acoustique sous-marin relié au rivage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— STATIONS DE RADIO	Normes INTernationales

SIGNAUX DE BRUME

|  | 1 0) Station de signaux de brume (général) 3 Explos Explosif 9 Dia Diaphone 11 Siren Sirène 13 Horn Corne de brume, nautophone 14 Bell Cloche 15 Whis Sifflet | 17 Gong Gong (Na) Mo Code Morse Nota Le détail des caractères des signaux de brume est donné dans le Livre des Feux Les signaux de brume aux rythmes complexes ou selon le code Morse ont des légendes semblables à celles des feux Ex : Horn (3) 90s Whis (1+2) 60s Dia Mo (A) Un complément de légende indique la période et le nombre des coups des signaux automatiques (Ex : Bell (3) 45s) pour les distinguer de ceux actionnés par la houle Certains signaux de brume automatiques sont complétés par un signal de secours actionné par la houle 1 Siren (3) 50s Ex : °e"„ | ddlitb |
| --- | --- | --- | --- |

— DANGERS	Normes 1NTernationales

— DANGERS (Suite)	Normes INTernationales

\,_------

1

Limite maritime en général (sans obstruction)

Limite de zone comportant des obstructions

Route en eau profonde DW

(La profondeur minimale peut être indiquée)

_Lignes axiales

définies par un balisage fixe

non définies par un balisage fixe _Limites

_Route de guidage radar

A : coïncide avec une voie recommandée

B : ne coïncide pas avec une voie recommandée

Limites de zone d'aquaculture comportant des obstructions — zones protégées, comportant des restrictions de mouillage ou de navigation

Limite de zone de pêche

1 Limite de zone de déblais

2 Dépôts immergés divers présentant certains dangers

Zone de dragage

Limite de zone de mouillage

Limite d'aéroport (voir I 24)

Zone d'exercices militaires en général

1 Zone d'exercices militaires comportant des interdictions ou restrictions permanentes.

2 Zone d'exercices de mouillage de mines

Champ de mines

3 Zone d'exercices ou de transit de sous-marins

Limite d'ancienne zone minée (ancienne zone NEMEDRI)

Zone d'amerrissage

d'hydravions	.

LIMITES DIVERSES (Suite)	Normes INTernationales

_ SONDES	_ LIGNES DE NIVEAU

S _ NATURES DES FONDS

| 1 | Fd, Fa' | Fond, Fonds | 38b | Mat | Mattes | ,_ | 76 ,Source .. sous-marine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S | Sable | 39 | f | fin | (Sf) | Dunes sous-marines |
|  |  |  |  |  |  |  | (voir Ob) |
| 3 | V | Vase | 40 | g. | grossier, gros |  |  |
| 4 | Bo, F | Boue, Fange | 41 | m. | mou |  |  |
| 5 | M | Marne | 42 | d. | dur |  |  |
| 6 | Arg | Argile | 44 | P" | petit |  |  |
| 7 | Gr | Gravier | 45 | gd | grand |  |  |
| 8 | Gal, Ga. | Galets | 46 | glu. | gluant |  |  |
| 9 | Cadi | Cailloux | 47 | br. | brisé |  |  |
| 10 | Pi | Pierres | 47a | m. | moulues (coquilles) |  |  |
| 11 | R | Roche | 48 | pour. | pourri |  |  |
| 13a | sch | Schisteuses (roches) | (Sc) | vas. | vaseux |  |  |
| 14 | Cor, Co. | Corail | 50 | tach. | tacheté |  |  |
| 15 | Mad | Madrépores | 56 | b. | blanc |  |  |
| 17 | Lac | Lave | 57 | n. | noir |  |  |
| 19 | T | Tuf | 58 | vil | violet |  |  |
| 23 | Coq, Cq. | Coquilles | 59 | bl. | bleu |  |  |
| 24 | He. | Huîtres | 60 | y. | vert |  |  |
| 25 | Moula | Moules | 61 | j. | jaune |  |  |
|  | H | Herbes marines | 62 | org. | orangé |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al | Algues | 63 | r. | rouge |  |  |
| 29 | Ge | Goëmon | 66 | gr. | gris |  |  |
| 38a | Fur | Fucus | 70 | inég. | inégal |  |  |

— NATURES DES FONDS	Normes INTernationales

| 1 | Gd | Fond, Fonds | 19 | T | Tuf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S | Sable | 20 | Sc | Scories |
| 3 | M | Vase | 21 | Cn | Cendres |
| 4 | Oz | Boue, Fange | 22 | Mn | Manganèse |
| 5 | MI | Marne | 23 | Sh | Coquilles |
| 6 | Cy | Argile (vase) | 24 | Oy | Huîtres |
| (S a) | Si | Limon (vase) | 25 | Ms | Moules |
| 7 | G | Gravier | 26 | Sp | Éponge |
| 8 | Sn | Galets | 28 | Wd | Algues, Herbes marines |
| 9 | P | Cailloux | (S c) | SM/R | Sable et vase sur roche |
| 10 | St | Pierres | 39 | f | fin |
| 11 | R | Roche | (Sd) | m | moyen |
| 11 a | Cb | Gros galets | 40 | c | grossier, gros |
| (S b) | Bo | Blocs de pierres | 41 | so | mou |
| 12 | Ck | Craie | 42 | h | dur |
| 12a | Ca | Calcaire | 43 | st | ferme |
| 13 | Oz | Quartz | 44 | sm | petit |
| 14 | Co | Corail | 45 | / | grand |
| 15 | Md | Madrépores | 46 | sy | gluant |
| 16 | y | volcanique | 47 | bk | brisé |
| 17 | Lv | Lave | 76 | I | Source sous-marine |
| 18 | Pm | Pierre ponce |  |  |  |

_ MARÉES ET COURANTS

T

- MARÉES ET COURANTS	Normes INTernationales

34

(Tg)	Dir

COURANTS DE MARÉE Référence : PM Cherbourg

| Heures | Position <> géographique |
| --- | --- |
| Après -D Avant Pleine Mer Pleine Mer g: 5. cn co..) ts/ o.) 4, 01 | Directions des courants (degrés) | Vitesses en vive-eau (noeuds) Vitesses en morte-eau (nœuds) |

Point d'observation de courant Direction

|  | /A\ 49° 46,0'N \/ 2° 24,9W | / 49° 44,5'N \/ 1° 439W |
| --- | --- | --- |
| -6 | 225 | 4,3 2,2 | 273 | 3,3 1,8 |
| -5 | 226 | 3,2 1,7 | 272 | 2,1 1,2 |
| -4 | 222 | 1,7 0,9 | 276 | 0,6 0,4 |
| -3 | 139 | 0,3 0,1 | 095 | 1,3 0,7 |
| -2 | 057 | 2,0 1,0 | 088 | 2,5 1,7 |
| -1 | 050 | 3,3 1,7 | 094 | 3,5 2,1 |
| 0 | 046 | 3,9 2,1 | 107 | 2,9 1,9 |
| +1 | 023 | 3,6 1,8 | 117 | 1,8 1,2 |
| +2 | 038 | 2,6 1,3 | - | 0,0 0,0 |
| +3 | 035 | 0,7 0,4 | 257 | 0,8 0,5 |
| +4 | 225 | 1,6 0,8 | 270 | 2,4 1,3 |
| +5 | 228 | 3,6 1,8 | 275 | 3,3 1,8 |
| +6 | 225 | 4,3 2,2 | 277 | 3,5 1,9 |

Nota : l'étale de courant est indiquée par la valeur 0,0

| 18 19 20 21 24 | k ri )>>>>1 | Courant général Courant océanique Courant de flot Courant de jusant Marégraphe Échelle de marée Noeud | Vitesse exprimée en noeuds |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 kn ,-,_.,-„-„-> 3,5 kn |  |  |
|  | 28 kn > |  |  |
|  | o Marégraphe kn |  |  |

TABLEAUX DE MARÉES (Exemples) Nota Les positions geographiques des lieux sont données pour faciliter leur identification. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté en ce domaine elles ne sont pas indiquées.

Hauteurs demarée rapportées au zéro hydrographique

| Lieu | Lat N | Long. W | Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM VE | PM ME | BM ME | BM VE |
| Rozel | 49° 14' | 2° 02' | 10,7 | 8,2 | 3,9 | 1,6 |

Marées semi-diurnes

Hauteurs de marée rapportées au zéro hydrographique

| Lieu | Lat N | Long. E | Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P M sup | P M inf | B M sup | B M inf |
| Miné Rashid | 25° 15' | 55° 16' | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 0,4 |
| Dubayy (Al Maktoum Bridge) | 25° 15' | 55° 19' | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
| Ash Shàriqah (Sharjah) | 25° 22' | 55° 23' | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 0,8 |

Marées semi-diurnes à forte inégalité diurne

Hauteurs de marée rapportées au zéro hydrographique

| Lieu | Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique |
| --- | --- |
|  | PM sup. | PM inf. | BM sup. | BM inf. |
| Monaco | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

Marées semi-diurnes à inégalité diurne

U _ MAGNÉTISME

| 1 | N | Nord |
| --- | --- | --- |
| 2 | E | Est |
| 3 | S | Sud |
| 4 | W | Ouest |
| 5 | NE | Nord-Est |
| 6 | SE | Sud-Est |
| 7 | SW | Sud-Œuest |
| 8 | NW | Nord-Ouest |
| 23 | Mag | Magnétique |

,b19 \\\\\ \

ROSES DE COMPAS (petit modèle, vue partielle)

Le Nord magnétique et les valeurs sont indiquée par la flèche.

M

o

350	0	010

36° ,,

,.po‘,«\\\\

,1111'IIII1111111IIII1111'11I///// 020

e ‘‘‘‘\ s'\\

V - TABLE ALPHABÉTIQUE

A

Adjectifs, adverbes, locutions	F	•

Aérodrome,aéroport	123

Aéronautique	F22

Algues, banc herbeux	020,528

Alignement de garde	(Pb)

Alignements de route	P1

Altitude du sommet (des arbres), (d'un édifice) 	C11,(Ic)

Ambre	L48a

Amer	L63

Ancien	F9*

Annuel(le) 	F45*

Anse	B6

Antérieur	(Fd)*,K79*

Appontement	018

Approché	F34

Approche(s)	(Bb)

Aqueduc	H7

Arbres remarquables	C5

Archipel	B20

Argile	S6

Astronomique	D9

Autoroute	H10*

B

Bac	H19

Baie	B2

Balisage A.I.S.M. (système)	L70

Balise d'atterrissage d'un câble télégraphique	L58*

Balise (emplacement)	L1

Balises flottantes, fixes	 L51*,L52*

Balise lumineuse	 K5

Balise radar	M14a

Balise répondeuse radar	M12

Balise(s), tourelle	L52, L53*

Banc	021

Banc, récif de limite inconnue	07

Barrage	H21

Base de vitesse	P24

Basse	(Oc)

Basse mer	T2

Basse mer moyenne de morte-eau	T9a

Basse mer moyenne de vive-eau	T9

Basse mer inférieure	T2a

Bassin à bois flottant, pannes	(PI)

Bassin à flot	G41

Bassin de radoub (dock)	G36

Bateau de sauvetage	J5

Bateau pilote (position d'un) 	J8

Bateau -feu	K6

Bateau -porte	G40

Batterie	120

Bittes	G22

Blanc	K67,L41,S56*

Bleu	K63,L48,S59*

Blockhaus	120

Bois

Bois en général	Cl Oa

Bollards	G22

Bordures lumineuses	(Kb)

Bornes d'amarrage	G22

Borne kilométrique	(Da)*

Boue, fange	S4

Bouée (emplacement)	L1

Bouée à cloche	L3

Bouée à damiers 	L33*

Bouée à espar-fuseau	L8

Bouée à gong	L3a

Bouée à réflecteur radar	L34*

Bouée à sifflet	L4

Bouée à sirène	(La)

Bouée conique	L6

Bouée cylindrique	L5

Bouée d'amarrage	L10a*

Bouée d'atterrissage	L13*

Bouée de bâbord	116'

Bouée de bifurcation	117'

Bouée de chargement (grande) 	L66

Bouée de danger isola	119*

Bouée d'épave	L20*

Bouée de jonction	118'

Bouée de quarantaine	L24*

Bouée de régulation de compas	L28

Bouée de transition	L36*

- Bouée à diaphone	(Lc)

Bouée marquant un câble, bouée télégraphe	L21

Bouée à nautophone	(Lb)

Bouée phare, géante	L67

Bouée pylône-charpente	L8a

Bouée sphérique	L7

Bouée tonne	110

Bô'tiées à bandes horizontales	131

Bouées à raies verticales	L32

Bouées avec voyants	L9

Bouée et balises

Bouée de zones d'exercices	L37*

Bouées lumineuses	L2

Bouée marque des égouts, canalisations, dépôts de matériaux.. L36*

Briqueterie	149*

Brisants côtiers	Al2

Brisants du large	025

Brisé	S47

Brise-lames	G6

Brise-mer	(Gc)

Broussailles	C8

Bureau de poste	129

Bureau de quarantaine 	G26

Bureau des pilotes	 (Jb)

Bureau du port	G28

Câble électrique aérien	H5

Câble téléphonique aérien	H6

Câbles sous-marins et limites	P7,P7a

Câbles sous-marins abandonnés	P7b

Cailloux	S9

Cairn, tumulus	L61

Calcaire	S12a

Cale de halage, cale	G39,G39a*

Cale sèche	G36

Calvaire, croix	117

Canal, canal de navigation	B10,H13

Canaux d'irrigation, de drainage	(Hb)

Canon de brume	N10*

Cap	B22

Carrière, mine	150

Cartes, cartouches à plus grande échelle (mentions) 	(Pn)

Cascades	C20

Cathédrale	I8a

Cendres  	S21

Chaîne (de montagnes)	B27'

Champ de mines	P13a

Changement annuel	U25*

Changement nul	U25a*

Chantier naval, cale de lancement	G42*

Chapelle	111

Chargement de pétroliers	(Lj)

Château	14

Château d'eau_145 CheminH2

*Les rubriques relatives aux signes conventionnels et abréviations qui ne sont utilisées que sur les cartes établies selon les normes nationales françaises sont marquées par un astérisque.

TABLE (suite)

Chemin de fer	H3

Chemin de fer à voie étroite	H3a"

Cheminée	144

Chenal, chenal contrôlé à la drague hydrographique	 B10,07

Cimetières	118

Citernes	152*

Cloche	N14

Clocher	18b*

Code morse	(Na)*

Coffre avec liaison téléphonique ou télégraphique	 L22b

Coffre, tonne d'amarrage	L22

Colline	 B31

Colonne	175

Conduites sous-marines et limites	(Ha ), P8,P8a

Conifères	C10

Consol (station)	M19

Construction	 (Fb)

Coquilles	 S23

Corail	Al 1 g,010,S14

Corail toujours submergé, couvrant et découvrant	010

Corne de brume	N13

Corps de garde	J3"

Correction	El 7

Côte à falaises	' A3

Côte abrupte	A2

Côte bordée de dunes	A4

Côte bordée de galets	A5

Côte bordée de palétuviers	A7

Côte insuffisamment reconnue	Al

Côte marécageuse	(Aa)

Côte parfaitement reconnue	A8

Côte sableuse	A6

Côte (contour)	A

Côte (physionomie)

Cotes d'altitude	 Cl ,(Ca)

Couleurs (de feu)	K61 à 67

Couleurs des bouées	L41a, (Le)

Coupole	136

Courant	T17"

Courant de flot	T19

Courant de jusant	T20

Courants de marée (diagramme)	T33*

Courant général 	T18

Courant océanique	T18,T18a

Courbes de niveau bien déterminées	R1

Courbes de niveau mal déterminées	R2

Courbes isogones	(Ua)

Cours d'eau intermittent	C14

Couvert, couvre	033*

Craie	S12

Crique	 B5

Culture (zone de)	C6

D

Dangers	O

Danger contrôlé à la drague hydrographique	06a

Dangers (limite de) 	(Ab),038,039

Danger isolé	037

Dauphin	021

Débarcadère	G18

Déblais (zone de)	G13

Déclinaison	U24*

Décoloré	036*

Découvert, découvre	034*

Détroit	 B7

Détruit	F14

Degré (d'angle) 	E20

Derrick en mer	176

Diaphone	N9

Digue	G6a

Direction	(Tg)

Direction recommandée du trafic	 P6a

Dispositif de séparation de trafic	 P6a

Dispositif de séparation du trafic non recommandé par OMI	P6a

Dock flottant	G37

Douane (poste de)	G29

Dunes sous-marines	 (Ob),(Sf)

Dur	S42

Eau décolorée	09

Échangeur (routier)	 H1

Échelle de marée	 (Je),T21

Écho radar d'éléments topographiques	M14

Écluse	G40,H13

École	165"

Édifice, bâtiment, construction	I3a

Édifices	I

Église	18,19"

Égout	H11

Électrique	F29*

Élévateur	137*

Élévation (d'un feu)	(Ko)

Éloigné	F16

Embouchure	B13

Émissaire	H11

Entrée	B11

Entrepôt	134*

Environ	F17

Éolienne	I43a

Épave	028

Épave au brassiage connu	015

Épave au brassiage estimé	(Oa)

Épave contrôlée à la drague hydrographique	015a

Épave couverte de plus de 20 mètres d'eau	016

Épave couverte de moins de 20 mètres d'eau	014

Épave découverte, couvrante et découvrante	011

Épave dont le mât découvre	012

Épave partiellement submergée	013*

Épave toujours couverte	(Dg )*,(0h)*

Épis	G10

Éponge	S26

Escalier	G25a

Espar ou perche sur une roche submergée	L52a

Est	U2

Estacade	G11*

Estompe	(Ca)

Estran 	Al 1

Estuaire 	B12

Établissement du Port	T13*

Éteint	K74

Étiers	 (Hb)

Éventuel	F21*

Existence douteuse	043

Expérimental	F24

Explosif	F27,N 3

Extérieur	 F5"

Fabrique	147,158*

Fanal	K8"

Faubourg	 12"

Ferme	17

Ferme	S43

Ferry	H19

Feux

Feu (x)	 K2

Feu (emplacement)	 KI

Feu aéronautique	K4

Feu à code morse	K30a

Feu à éclats	K23,K45*

Feu à éclats groupés composites	(Kd)

TABLE (suite)

Feu à éclats longs	(Ke)

Feu alternatif	K26

Feu à occultations	K22,K4e

Feu à scintillements groupés	 (Kf)

Feu à scintillements interrompus	K25

Feu à scintillements rapides	K25a

Feu à scintillements rapides groupés	(Kh)

Feu à scintillements rapides interrompus	(Ki)

Feira scintillements ultra rapides interrompus	(Kk)

Feu auxiliaire	 K51*

Feu d'alignement de garde	Kll

Feu d'alignement de route	K11

Feu détecteur de brume	K68a

Feu de bouée	K69*

Feu de marée	K16*

Feu flottant	L12

Feu fixe	K21

Feu fixe à éclat	K29

Feu iophase	K23a

Feu scintillant	 K24

Feu scintillant ultra rapide	(Kj)

Feux de pont	J9

Feux directionnels	K13

Feux d'obstacles aériens	(KI)

Feux horizontaux	K81

Feux verticaux	K80

Fin	S39

Fjord	B3

Flèche	18b

Fleuve	C13

Fond	S1

Fond malsain	017

Fonds variables (zones) 	(Ob)

Fortifications, fort 	119

Fortin	120

Frontières terrestres internationales	 P16

Frontières maritimes internationales	 P14

Fucus	838a"

Galets (gros)	S8,Sl1a

Gare	H3b

Gazoduc	H8a

Gazomètre	171

Glaciers	C3

Gluant	S46*

Goémon	S29*

Golfe	 B1

Gong	N17

Goulet	 B8

Grand (e) 	F1 *,S45

Gravier	S7

Gril de carénage	G38

Gris	L47",S66*

Grossier	S40

Grue	G24

Gué	H20

H

Hachures

Hauteur	T25*

Hauteur d'un édifice	(1c)

Haut-fond	022

Haut-fond rocheux isolé	05

Hâvre	 B16,G4

Herbes marines	S28

Heure	El

Hippodrome	169*

Hôpital 	132

Horizontal	(Fe)*

Hôtel (de ville)	 131%159*

Huîtres	S24

Hydravions (zone d'amerrissage)	G48

les, îlot 	.	 B18

llumination	(Ka)

Iluminé	(Fa)

mmergé	F33

mmeuble important	166

négal	S70*

nférieur	F23a',K77

nstructions Nautiques	F43"

ntense, intensifié	(Kn)

nterdit	F26

ntérieur	F6*

ntersections (chemin de fer), (voies)	(H3f)*

rrégulier	K71

sobathes	R

J

Jaune	(Km),L44$61*

Jetée	G8

Jetée (partie submergée) 	G8a

Jetée en maçonnerie	G8b

Jetée renforcée d'enrochements	(Gb)

K

Kilomètre	E5

L

Lac	B4,C15

Lagon	(Ba)

Lagune	C16

Laisse de basse mer (zéro hydrographique)	A10

Laisse de haute mer	A9

Largeur horizontale limitée	H18b

Latitude	E13

Lave, lave (coulée de)	C12,S17

Lazaret	132

Légendes de feux	K21 à K44

Levée	G6a

Ligne de base droite	(Pg)

Lignes de niveau	 C1,(Ca)

Lignes de niveau

Lignes de niveau des cartes anciennes	R*

Lignes de niveau approximatives	Cl a,R*

Limite au large des eaux territoriales	(Pg)

Limite au large des zones contigües à la mer territoriale	(Pg)

Limite combinée (territoriale + pêche)	(Pg)

Limite d'aéroport	124,P13

Limite de dangers	(Ab),038

Limite de glace (banquise)	 P18

Limite de glace à la jonction de la mer et de la terre	 P18

Limite de mouillage	 P12

Limite de végétation	(Pm)*

Limite de zone comportant des restrictions	P9

Limite de zone de pêche	 P10,(Pg)

Limite de zone économique exclusive	(Pg)

Limite de zone rocheuse	039

Limite douanière de port	P15

Limite du plateau continental	(Pg)

Limite maritime en général	P9

Limite de pêcheries	(Pd)

Limites diverses

Limites diverses nationales	(Pg)

Limites internationales	 P14,P15,P16

TABLE (suite)

Limon	(Sa)

Livre des Feux	F44*

Loch (bras de mer)	B4

Longitude	E14

Lumineux	F19*

Madrague	G14a

Madrépores	S15

Magasin	134*

Magnétique	U23

Magnétisme

Maison	15

Manganèse	S22

Marabout	113

Marais	C17

Marée	T26*

Marées et courants

Marégraphe	T21

Marne	S5

Mât de pavillon	J19

Mât de signaux	J18*

Mattes	S3813*

Mausolée bouddhique	• 115

Mètre	E4

Mille marin	E11

Minaret	112

Minute (d'angle) 	E21

Minute (de temps)	E2

Môle 	G7

Monastère	116

Montagne, mont	B26

Monument	135

Morse (code)	(Na)

Morte-eau	T7

Mosquée	112

Mou	S41

Mouillage	B15,G1,G2

Mouillage à caractère particulier	• (Ga)

Mouillage de quarantaine	G12b

Mouillage d'hydravidns	G47*

Mouillage en eau profonde	(Ga),(P5a)

Mouillage et pêche interdits 	(Ge),(PD

Mouillage interdit	G12,(Pj)

Moules	S25

Moulin (à vent), (à eau)' 	142,143*

Moulues (coquilles)	S47a'

Moyen	F7*,(Sd)

Natures des fonds

Nautophone	N13

Nez	B24

Niveau moyen	T4*

Nivellement (repère de) 	D5

Noeud	El 2,T24

Noir	L42, L52*,S57*

Nombreuses roches couvrant et découvrant	 (Of)*

Nord	U1

Nord-Est	U5

Nord-Ouest	U8

Nbuveau, nouvelle	F10*

Nouvelle lune	T27*

Numéro	E23

o

Obélisque	175

Observatoire	'J21

Obstruction	027

Occasionnel 	F39,K70

Oléoduc	.H8a

Orange	K65,L48b,S62'

Ouest	U4

Ouvrages détruits	(Gg)

Pagode	114

Pannes	(PI)

Parc à huîtres	(Cb)

Parcs et jardins	C7a'

Partie accostable pour petites embarcations	G16

Passage inférieur	H3

Passage supérieur	H3

Passe, passage	B9

Pavillon	167*

Pêcheries	G14

Période (d'un feu)	K41

Perré	(Gc)

Perturbations, anomalies magnétiques	U26

Petit(e)	F2`,S44

Phare	K3

Pic,	B29

Pierres 	S10

Pierres (blocs)	(Sb)	.

Pierre ponce	S18

Pieu(x) immergé(s), perches	159,030

Pile	175

Piles de pont	H18b

Pilier d'observation	D4

Pilotage (service) 	(Jc)

Pilotage à terre (vigie) 	(Ja)

Piste	H2

Plateau	 B34*

Plate-forme d'exploitation pétrolière et feux	176,(Kg),(Li)'

Pleine lune	T28'

Pleine mer	T1

Pleine mer moyenne de morte-eau	T8a

Pleine mer moyenne de vive-eau 	T8

Pleine mer supérieure	Tla

Point d'appel pour contrôle de la circulation des navires	G46a

Point d'observation de courant	T34

Point de débarquement	B33

Point de prise de vue	D6*

Pointe 	'	B25

Points de repère	D

Pont transbordeur	H18

Ponts	H14

Ponts de bateaux	H17

Pont-levis 	H1613*

Ponts mobiles	H15,H16

Port (aménagé)	 B17,G5

Port (en général)	 B16,G3

Port (naturel)	B16a,G4

Port de pêche	G30

Port de plaisance	(Gf)

Portée (d'un feu)	K44

Portée radar (limite de) 	M18,(Pm)

Ports	G

Position approchée	041

Position déterminée (point de)	D2

Position d'une station	J1

Position douteuse 	042

Poste (bureau de) 	129

Poste d'amarrage	G20b

Poste de mouillage	G20a

Postérieur	 K78*.

Postes d'accostages pour navires rouliers	 (Gh)

Postes d'accostages pour très grands pétroliers 	(Gi)

Pourri	S48*

Prairies	C6a*

TABLE (suite)

Presqu'île	B21

Privé, particulier	F30

Proéminent	F31

Profondeur de sécurité	 P21

Profondeur moindre	031*

Projet (en)	F15

Promontoire	B23

Provisoire	K72

Puits sous-marin (tète de)	(Od)

Pylône, piliers, poteaux	H9*

Pyramide	174

Q

Quadrature	T29"

Quai (accostable), (non accostable)	G19

Quartz	S13

R

Radar (ligne de référence) 	(Md),P6

Radar (station de surveillance)	 (Mb)

Rade	B14

Radiophare aéronautique	M16

Radiophare circulaire	M4

Radiophare directionnel	M5

Radiophare tournant	M6

Rapides	C19

Ras d'amarrage	(GD*

Récif	023

Recoupement	P2"

Réflecteur radar	L64,M13

Refuge à poissons	(0e)

Réglementé	F32"

Relèvement	(Pa),U21*

Relèvement radioélectrique	(Me)

Remarquable	F13*

Remblais	G6a

Remous, clapotis, turbulences	018

Réservoirs (à pétrole) 	146,153*

Rivière	(Bc),C13

Rizières	C7

Roche à fleur d'eau	03

Roche submergée constituant un danger	05

Roche submergée de faible brassiage	04

Roche submergée non dangereuse	06

Rocher couvrant et découvrant	02

Rocher isolé	037*

Rocher ne couvrant jamais	01

Rocher, roche	A11d,B35,026,S11

Rond-point de dispositif de séparation de trafic	P6b

Roses de compas	U0

Rouge	K66,L43,S63*

Route à double sens de circulation 	(Po)

Route en eau profonde DW	P5a

Route submergée	H20

Routes	H1*

-Routes réglementées	(Pi)

Ruines	140

Ruisseau	C13

Sable	A11b,S2

Sable avec banc de galets	A11c

Sable et graviers	A11 f

Sable et vase	Aile

Sable et vase sur roche	(Sc)

Saint, sainte	F11

Salines	 C4

Santé	G44*

Sas	G40,H13

Schisteuse (roches)	S13a*

Scories	S20

Seconde (d'angle)	E22

Seconde (de temps)	E3

Secteur masqué	K68

Secteur obscur	K13b

Secteurs de feux	K12, K49*, K50*

Sémaphore	J10

Sémaphore avec signaux optiques	 (Jd)

Sentier	H2

Signal, signaux	J20*

Signal acqustique	N18*,N18a*

Sifflet	N15

Signaux de brume

Signaux de brume (station)	N1

Signaux de courants	J14

Signaux de glace	J15

Signaux de marée	J13

Signaux de tempête	J11

Signaux horaires	J16

Signaux météorologiques	J12

Sirène	N11

Slip	G39

Sommet	B28

Sommet coté	D3

Sonde contrôlée à la drague hydrographique	(Qc)

Sonde d'existence douteuse	(ab)

Sonde douteuse	Q1

Sonde en caractère filiforme	010a

Sonde hors position	Q3

Sonde normale	Q10a

Sonde (pas trouvé le fond)	Q2

Sonde signalée	(Qa)

Sondes	Q

Sondes découvrantes	Q8

Source	C21

Source sous-marine	S76

Sous-marin	F20*

Stade	169*

Station	J2

Station de garde-côte	J3

Stations de radio

Station de sauvetage	J5,J6

Station d'étalonnage de radiogoniométrie	M8

Station radar côtière	M11

Station radiogoniométrique	M7

Station radio (QTG)	M10

Station radiotélégraphique	M1*

Station radiotéléphonique	M2*

Stations de signaux	J9

Stations diverses

Submergé	F33

Sud	U3

Sud-Est	U6

Sud-Ouest	U7

Supérieur	F23*,K76

Supprimé	F25

Système cardinal pour danger isolé	L55"

Système cardinal pour une épave	L55*

Syzygie	T30*

T

Tacheté	S50'

Tanks	146

Télégraphe, télégraphique	(Fg)*,127

Téléphérique	H4

Téléphone, téléphonique	(Fg)",170

Temple	110'

Temple bouddhique	114	.

Temple shintoiste	114

Temporaire	 F38', K73'

TABLE (suite)

Terrain

Terrain d'aviation	123,124*

Thonnaire	G15

Tirant d'air vertical	H7,H18a

Tonne d'amarrage avec système d'ancrage	(Ld)

Tonne avec liaison téléphonique	L22,L22c

Topographie	H

Torchère a terre	 (lb)

Torchère en mer	(la)

Tour	141

Tour, antenne radar	(Ma)

Tour, pylône de télévision	M9a

Tour, pylône radio	M9

Tourbillons	019

Tourelle(s)	L54

Tourelle (emplacement)	L1

Tourelle à treillis	 (Lf)

Tourelle de régulation des compas	(1g)

Tourelle refuge	 (1h)

Tourelle lumineuse	K5

Tramway	H3a*

Transbordeur aérien	H4

Travaux en cours	G49

Triangulation (point de)	D1

Trompette de brume	N12"

Tuf	S19

Tunnel	H3c

u

Unités

Unité de hauteur	T14*

Usine	147*

V

Varié, variable	(Fh)",K52"

Vase	A11a,S3

Vaseux	(Se)*

Vert	K64,L45,560"

Vertical 	 (Ff)"

Viaduc	H8,H14

Vieux	F8*

Vigie	J4*,(Ja)

Villa	16

Village	13

Ville, agglomération importante	11

Violet	K61,(Le),S58*

Visible	F12*

Vive-eau	T6

Voie (ancienne)	H3

Voie en déblai	H3e

Voie en remblai	H3d

Voie recommandée (définie par un balisage fixe) 	P5

Voie recommandée (formée par des secteurs de feux)	P4

Voie recommandée non définie par un balisage fixe	 P21

Voies de garage, de desserte	H3

Voies terrestres	H1

Voir carte	F18"

Voir cartouche	(Fe

Voir plan	F18a*

Volcan	B30

Volcan sous-marin	08

Volcanique	S16

Voyants	L57

z

Zone accostable pour petites embarcations	G16

Zone contrôlée à la drague hydrographique	Q9

Zone côtière couvrant aux pleines mers	(Ac)"

Zone d'amerrissage d'hydravions	G48,(Pf)

Zone d'aquaculture 	a 	(Pd)

Zone d'épaves	029

Zone de petits fonds mal connue	(Ad)*

Zone d'exercice de mouillage de mines	P13a

Zone d'exercice ou de transit des sous-marins	P13a

Zone d'exercices militaires	P13a

Zone de déblai (limite de)	G13,P11

Zone de dragage	(Pc)

Zone de fonds variables	 (Ob)

Zone de mouillage	 P12

Zone de pèche (limite de)	P10

Zone de sécurité	(Pk)

Zone minée (ancienne) 	(Pe)

Zone interdite	G46,P25

Zone non hydrographiée (limite de)	A14

Zone, chenal dragués	05,06

Zones de restriction	(Ph)

Zone parsemée de tètes de roche couvrant et découvrant	(Pte)*

Zones protégées	(Pd)

W --- INDEX DES ABRÉVIATIONS

A

A.	Anse	B6

abt	environ	F17

*A.	Anse	B6

Aero.	Aéronautique	F22

'Aéro, Aé.	Aéronautique	F22

Al. ,	Algues 	(Se)

Al	Alternatif (feu)	K26

Am	Ambre	L48a

'anc.	ancien	F9

Anch	Mouillage	815

'ann., ann'., ann"e annuel, annuelle	F45

"antr	antérieur	(Fd),K79

Appr.	Approche(s) 	 (Bb)

'appro	approché	F34

approx,	approché	F34

Arch., Archo	Archipel 	B20

'Arg.	Argile	S6

Astr.	Astronomique	D9

'Aug'.'	Augmentation	U25

*aux.	auxiliaire	K51

B

B.	Baie	 B2

B	Noir	L42

'b. B	Blanc	K67,L41,S56

'Bal.	Balise	L53

'Bal. tél.	Balise télégraphique	L58

*Ban, Bi..	Batterie 	120

'B'.	Banc	021

'B. de sauv.	Bateau de sauvetage	J5

*Be.	Baie	 B2

bk	Brisé	S47

Bk	Banc,	021

'bl.,Bl	Bleu	 K63,L48,S59

Bldg	Immeuble	166

BM	Basse mer	T2

BM inf	Basse mer inférieure	T2a

BMME	Basse mer moyenne de morte eau 	T9a

BMVE	Basse mer moyenne de vive eau	T9

Bn(s)	Balise(s) 	L52

Bn Tr	Tourelle	L54

Bo	Blocs de pierres	(Sb)

'Bo	Boue	S4

Br	Brisants	025

'br	brisé	S47

'Brig1e.	Briqueterie	149

Bsse	Basse	(Oc)

Bu	Bleu	K63,148

C

C	Cap	B22

c	grossier	S40

Ca	Calcaire	S12a

'Caill.	Cailloux	S9

*C8'.	Canal	 B10

*Cab/.	Calvaire, croix 	117

*Can.	Canon	N10

*Carre.	Carrière	150

Cas	Château	14

Cath.	Cathédrale	18

.	Cb	Galets (gros) 	Stla

'C de G	Corps de garde	J3

CG	Station de garde côte	J3

Ch	Église	18

Ch	Chapelle	111

*Chu..	Chapelle	111

'Ch., Ch"	Cheminée	144

'Che'., Chl	Chenal	B10

Chan	Chenal	B10

'Chau., Cht.	Château 	14

'Chue.	Chaîne (de montagnes)	 1327

Chy	Cheminée	144

'Chlg.	Chalutage	 (Ge)

'Cite.	Citerne	152

*Cim,.	Cimetière	11t1

Ck	Craie	S12

*Cl.	Cloche	N14

*CM'	Clocher	18b

*C.M.	Corps mort	L22

Cn	Cendres	S21

Co	Corail	 010,S14

Col.	Pile, colonne, obélisque	175

Coli.	Colline	B31

Const.	Construction	(Fb)

'Coq, Cq	Coquilles	S23

'Cor.	Corail	 010,S14

Corr.	Correction 	E17

*Court.	Courant	T17

*couv.	Couvert, couvre	033

Cr.	Crique	B5

Cup	Coupole	136

Cy	Argile	S6

D

*d.	dur	S42

'déc.	découvert, découvre	034

'Déclon.	Déclinaison	U24

'décol.	décoloré	036

'Détr., Dét.	Détroit	 B7

dest	détruit	F14

'détr.	détruit	F14

Dia	Diaphone	(Lc),N9

'Dim.'	Diminution	 U25

Dir	Direction 	(Tg)

Dir	Directionnels (feux)	K13

discold	Eau décolorée	09

discont	supprimé	F25

dist	éloigné	F16

Dn	Dauphin	021

*Dne	Douane	G29

'Drg.	Dragage	 (Gc),(Ge)

DW	Route en eau profonde	(Ge),P5A

E

E	Est	U2

'E'., Ec.	École	165

'Egl.	Église	18

'él., élec.	électrique	F29

Emb	Embouchure 	 B13

'Embre.	Embouchure 	 B13

Ent. Entce	Entrée	B11

'Entée.	Entrée	B11

'Entp, Entot.	Entrepot	134

'env.	environ	F17

'Ep	Épave	015,028

Est.	Estuaire	 B12

'Etabt., Etablisst	Établissement	T13

'év.	éventuel	F21

exper.	expérimental	F24

Explos	Explosif	F27,N3

exting	éteint	 K74

'ext.	extérieur	F5

F

'F.	Fange	S4

f	fin 	S39

* Les abréviations qui ne sont utilisées que sur les cartes établies aux normes nationales françaises sont marquées par un astérisque.

INDEX (suite)

F	Fixe (feu) 	K21 IVO	Scintillements rapides interrompus (feu à) 	 (Ki)

*F.1.	Fanal 	 K8

*F. dét. br.	Feu détecteur de brume	K68a

"Fd., Fds.	Fond, Fonds	Si	J

FFI	Fixe à éclats (feu) 	 K29

Fj	Fjord	 B3 "j, J	Jaune	(Km),L44,S61

"Fjd	Fjord	 B3

FI	Eclats (feu à)	 K23

FI	Fleuve, rivière, ruisseau 	 C13	K

Fla	Torchère en mer	(la)

*F.m.	Feu à marée	K16 km	Kilomètre	E5

Fm	Ferme 	17 kn	Noeud 	 El 2,T24

Fog Det Lt	Feu détecteur de brume	K68a

*Feue	Fabrique	147

"Frg, Fbg	Faubourg	12

FS	Mât de pavillon	J19

"Ft	Fortifications,fort 	119 I	grand	S45

"Fuc.	Fucus	S38a L 	Loch (bras de mer), lac	 B4

Lag., Lagn	Lagon	(Ba)

Lat	Latitude	E13

G	*Lay.	Lave 	S17

"L.d.F	Livre des feux	F44

G.	Golfe 	 B1 LFI	Eclats longs (feu à)	(Ke)

G	Gravier	Al lf,S7 Lndg	Point de débarquement	 B33,G16

*g	gros, grossier	S40 Long	Longitude	E14

"Gal.,Ga	Galets	Allf Lr	inférieur	 K77

*Gaz.	Gazomètre	171 Lt(s)	Feu(x) 	 K2

Gd	Fond	S1 *lm.	lumineux	F19

"gd, gde	grand, grande	F1 ,S45 Lv	Lave	S17

"Gg	Gong	L3a,N17

*glu	gluant	S46

*Goé.	Goërnon	S29

"Gr	Gravier	S7

"gr.,Gr.	Gris 	 L47,S66 "M	Marne	S5

m	Mètre	E4

M	Mille marin	E11'

H	"m	mou	S41

*m	moulues	S47a

h, H	Heure	El m	moyen	(Sd)

h	dur	S42 M	Vase	Al1a,Alle,S3

"H.	Herbes marines	S28 "Mad.	Madrépores	S15

"He,., Hop.	Hôpital	132 Mag.	Magnétique	 U23

Hd«	Nez	B24 *Mag'^	Magasin	134

"H.de.v	Hôtel de ville 	 131 "Magn.	Magnétique	U23

"H'	Hôtel 	159 "Mar.	Marée	T26

Hn	lièvre (port naturel) 	 B16a,G4 *Mat.	Mattes	S38b

Ho	Maison	15 Md	Madrépores 	S15

(hor)	horizontaux (feux)	 K81 ME	Morte-eau	T7

"hor., H.	horizontaux (feux)	 K81 "Mgee	Montagne	B26

*horize,.	horizontal 	 (Fe) min, mn	Minute (de temps) 	E2

Horn	Nautophone	N13 "M^., Mln	Moulin	142

Hr	Port (en général)	 B16,G3 Mk	Amer	L63

Hr	supérieur	K76 MI	Marne	S5

"Hr, Haut,.	Hauteur	H4,T25 *MIg., Mage.	Mouillage	 B15,G1

"Huit.	Huîtres	S24 Mn	Manganèse	S22

"H". Fd.	Haut-fond	022 Mo	Code morse (feu à) 	K30a,(Na)

"Mont, Mnt	Monument	135

*Mout.	Moules	S25

*moy.	moyen	F7

Ms	Moules	S25

I., ls.	Iles, îlot	 B18,B19 Msn.	Maison	15

-ilium.	illuminé	(Fa),(Ka) Mth	Embouchure	 B13

"I.N.	Instructions Nautiques	F43 Mt(s)	Mâts(s)	 012

"inég.	inégal 	-	S70 Mt	Montagne, mont	B26

*inf.	inférieur	 F23a,K77 "Mt S".	Mât de signaux	J18

"int.	intense, intensifié	 (Kn) "Mt. p."	Mât de pavillon	J19

intens	intense, intensifié	 (Kn)

*int.	intérieur	F6

"intd.	interdit	F26	N

IQ	Scintillements interrompus (feu à)	 K25

*in.	irrégulier	K71 b	Noeud	E12

irreg	irrégulier	K71 *n.,N	Noir	142,S57

Iso	Isophase (feu) 	K23a N	Nord	U1

IUQ	Scintillements ultra-rapides interrompus (feu à) ..(Kk) NE	Nord-Est	U5

INDEX (suite)

"ne.., nue, nv.	nouveau, nouvelle	F10

"Niv. moy.,N.M.	Niveau moyen	T4

'N.L.	Nouvelle lune	TV

No,N°	Numéro	E23

NW	Nord-Ouest	U8

obscd	obscur	 (1(p)

"Obsr.., Obsv	Observatoire 	J21

*Obs	Obstruction	027

Obstn, Obs.	Obstruction	027

Obsy	Observatoire 	J21

Oc	Occultations (feu à)	1(22

occas.	occasionnel 	F39,K70

Or	Orange	K65,L48b

"Org.	Orange, orangé	K65,S62

Oy	Huîtres	S24

Oz	Boue, fange	S4

P

P	Cailloux	S9

P	Port (aménagé)	 B17,G5

PA	Position approchée	041

Pas., Pass	Passe, passage	B9

*Pay.	Pavillon	167

PD	Position douteuse	042

Pen., Penla	Presqu'île	B21

'Pi	Pierres	S10

.pit. plie.	petit, petite	F2,S44

Pk	Pic	 B29

`P.L.	Pleine lune	T28

'Pieu.	Plateau	B34

Pm	Pierre ponce	S18

PM	Pleine mer	T1

PMME	Pleine mer moyenne de morte eau	T8a

PMVE	Pleine mer moyenne de vive eau 	T8

"post.	postérieur  -	K78

"pour.	pourri	S48

'Pr.l.	Presqu'île 	B21

priv.	privé, particulier	F30

prohib	interdit	F26

proj	en projet	F15

Prom., Promy	Promontoire	B23

prom.	proéminent	F31

prov.	provisoire	K72

'Pt	Port aménagé	 B17

"Pt débr	Point de débarquement	B33

'Pt. d'Obs.^.	Point d'observation	D4

Pte, Pt	Pointe	B25

'Pyl.	Pylône	H9

Pyr	Pyramide	174

Q

Q	Scintillant (feu)	 K24

'Quadr.	Quadrature 	T29

Qz	Quartz	S13

R

R	Radio	M10a

"r. R	Rouge	K66,143,563

R.	Rivière	(Bc)

R, Rds	Rade	 B14

(R Lts)	Feux d'obstacles aériens	 (KI)

R., Rk	Roche, rocher	635,026,511

'R, Rer., R.	Roche, rocher	A11d,B35,026,S11

Ra	Radar	M11

'Ra Sur	Radar de surveillance	 (Mb)

RC	Radiophare circulaire	M4

RD	Radiophare directionnel	 M5

*rée, rgl.	réglementé	..:	F32

"Re	Relèvement	U21

'rem.	remarquable	F13

Rep	signalée	 (0e)

"Resr.,Rsv	Réservoirs	 146,153

Rf	Récif	023

RG	Radiogêniométrique (station) 	 M7

R Mt	Mât antenne radio	 M9

Ro-Ro	Navires rouliers 	 (Gh)

'RT	Radiotéléphonique (station) 	M2

R Tr	Tour radio	M9

Ru	Ruines 	(Gg)

RW	Radiophare tournant	M6

s

S	Sable	A11b,A11c,A11e,A11f,S2

S.	Saint, sainte	F11

S	Sud	U3

s	Seconde (de temps)	E3

*S., Sect.	Secteur 	-	K49

"Se' , S•	Signal, signaux	J20

*S.i.br.	Signal de brume	N1

*S.,. H.	Signal horaire	J16

Sc	Scories	S20

'sch.	schisteuses	S13a

SD	Sonde douteuse	Q1

Sd	Goulet	 B8

SE	Sud-Est	U6

*Sém.	Sémaphore	J10

*Set	Sommet	B28

sf	ferme	S43

Sh	Coquilles	S23

Sh	Haut-fond	022

Si	Limon	(Sa)

'Sit	Sifflet	 N15

'Sir.	Sirène	 N11

Siren	Sirène	 N11

SM/R	Sable et vase sur roche	(Sc)

sm	petit	S44

- S.m.	Sous-marin	F20

Sn	Galets	S8

so	mou	S41

Som.	Sommet	B28

Sp	Flèche	18b

Sp	Éponge	S26

*Sr., Ste	Saint, sainte	F11

"St.	Santé	G44

Stn	Station	 J1,J2

"St... de Sauv.	Station de sauvetage	J6

'Ston	Station	J1 ,H3,1-13b

SU	Détroit 	 B7

submd	immergé, submergé	F33

sup.	supérieur	F23,K76

SW	Sud-Ouest	U7

sy	gluant	S46

"Syz.	Syzygie	T30

T	Tuf	S19

'tach.	tacheté	S50

Tel	Téléphone	170

'tél., télg.	téléphonique, télégraphique	(Fg)

*T"	Tourelle	 141,153

Temp.	Tempête	J11

"terne., temp.	temporaire	F38,K73

Tr	Tour	141

TV Tr	Tour de télévision	M 9a

INDEX (suite)

| Tx | Travaux | G49 |
| --- | --- | --- |
| UQ | Scintillant ultra-rapide (feu) | (Kj) |
| *Us. | Usine | 147 |
| *V | Vase | S3 |
| *V | verticaux (feux) | K80 |
| *v. V | Vert | K64,L45,S60 |
|  | volcanique | 516 |
| Va | Villa | 16 |
| *var. | varié, variable | (Fh),K52 |
| *vas. | vaseux | (Se) |
| *(VC) | Voir carte | F18 |
| "(V Che) | voir cartouche | (Fc) |
| (vert.) | Feux verticaux | K80 |
| *vert.'. | vertical | (Ff) |
|  | Violet | K61,(Le) |
| *Vig. | Vigie | J4 |
| *vis. | visible | F12 |
| *vio | Violet | K61,S58 |
| VLCC | Très grands pétroliers | (Gi) |
| Vol | Volcan | B30 |
| *Vol.s.m. | Volcan sous-marin | 08 |
| *(VPI.) | Voir Plan | F18a |
| *vx | vieux w | F8 |
| W | Blanc | K67,L41 |
| W | Ouest | U4 |
| Water Tr | Château d'eau | 145 |
| Wd | Herbes sous-marines | S28 |
| Wk | Epave | 028 |
| Whis | Sifflet | L4,N15 |
| *Z.intd. | Zone interdite | F46 |

Imprimerie de l'Établissement Principal 
du Service Hydrographique 
et Océanographique de la Marine 
13, rue du Chatellier 
B.P. 426 — 29275 Brest Cedex 
Juillet 1984

Dépôt légal troisième trimestre 1984 
Numéro d'éditeur : 653

# Text boxes

|  | 1984 |
| --- | --- |

11 ESTRAN

8,7	7	5,8

(Ae)	1,2	3,1

1	Côte insuffisamment reconnue

\.......L.N\

(Ac)	-- ---s--,	Zone côtière couvrant parfois

J	aux pleines mers

/

/

Côte à falaises	CN

3

Côte à falaises	CA

4	Côte bordée de dunes

Côte bordée de galets

Côte sableuse

Côte bordée de palétuviers	CN

Côte bordée de palétuviers	CA

Côte bordée de marécages

Côte parfaitement reconnue

Laisse de haute mer

Laisse de basse mer	CN

10

Laisse de basse mer	CA

Vaie	CN

Vase	CA

Galets	CN

Galets	CA

Roche	CN

Roche	CA

Sable et Vase	CN

Sable et Vase	'CA

Sable et Galets	CN

Sable et Galets CA

Corail	CN

Corail	CA

Brisants côtiers

Limites de dangers

5

6

7

(Aa)

8

9

14	zor,e,";1i7rW> Limites de zone non hydrographiée

--&„thydrouraprueeL%

S.

Sable	CN

Sable	CA

11b

(Ad)

Zone de petits fonds mal connue

Zone parsemée de nombreuses têtes de roche ou de corail couvrant et découvrant

11a

R.

11d

S V

11e

•

| 11f |  |
| --- | --- |

Cor.

11g

11c

12

(Ab)

o

A - CONTOUR DE LA CÔTE	Normes INTernationales

11c

S

•

12

Côte insuffisamment reconnue

Côte abrupte

Côte à falaises

Côte bordée de dunes

Côte bordée de galets ou de cailloux

Côte sableuse

Côte bordée de palétuviers

Côte marécageuse

Côte parfaitement reconnue

Laisse de haute mer

Laisse de basse mer (zéro hydrographique)

Vase

Sable

Sable avec banc de galets

Roche

Sable et vase

Sable et graviers

Corail

Brisants côtiers

Limite de dangers (voir 0 38 et nota)

Limite de zone non hydrographiée

11b

1

2

3

5

yt- ,•:°°°°:*

8

10

7

6

(Aa)

IIIIII

II

IIIIIIIIII

'nem

11a

11d

Zone non Y 1 hydrographe)

11e

11f

11g

(Ab)

14

Lignes de niveau

Hachures

Estompe

Glaciers

Parcs à huîtres

eir=•-•

—da

leireirz_--

Champs cultivés Prairies Rizières Parc - Jardin

Brousse - Broussailles Buissons

(Ca)

3

5 Arbres isolés remarquables

?

0 0

Arbres	Conifère	Palmier

à feuilles caduques

Palétuvier

6

6a

7a

8

(Cb)	ohou'er_!s,

W4Ai el> ---ge'l Aube

,E.W.

era allPe

Salrnes

Salines

arc /	Parcs à huîtres

5b	conifère

5c :I palmier

5d -* palmier nipa

5f ›ie casuarina

5g 't à feuilles persistantes T eucalyptus

1

Estompe, lignes de niveau et cotes d'altitude

Lignes de niveau approximatives

Glaciers

Salines

5 Arbres isolés remarquables

5a (i à feuilles caduques 5e W filao

Fleuve,Rivière,Ruisseau

Cours d'eau intermittent

Lac

Lagune

Marais

Rapides

Cascades

Lignes de niveau et cotes d'altitude

| 6 7 8 10a 11 12 |  | Zone de cultures Rizières Broussailles Bois en général Altitude du sommet des arbres Coulée de lave |
| --- | --- | --- |
|  | bioussees |  |
|  | n_ A_ r,_ A. n_ A_ |  |
|  | 50 Af_ |  |
|  | ,£Y |  |

13

14

16

17

19

20

(Ca)

1a

3

4

D - POINTS DE REPÈRE	Normes INTernationales

| 1 ',1)-') magp 1 Mlg. 2 t" (Ga) ? i , | Mouillage Mouillage pour petits navires CA Mouillage à caractère particulier. Mouillage pour navires chargés d'explosifs Mouillage pour navire à grand tirant d'eau Mouillage de quarantaine Mouillage réglementé. Brise-lames | 14 14a 15 |
| --- | --- | --- |
| 6 | )Explosifs) `,--1--e | 'Explosifs) |  |  |
|  |  | ))*-1--e rà°NCL |  |  |
| 7 |  |  | Môle |  |
|  |  |  |  | 18 |
| 8 |  | Jeé Jetée |  |
| 8a | I | Jetée submergée |  |
|  |  |  | 19 |
| (Gb) |  | Jetée renforcée par des blocs dé pierre ou de béton. | 20 |
|  | ; |  |  |
|  |  | 20a |
|  |  |  | 20b |
| (Gd) |  | Jetée en maconnerie |  |
|  |  |  | 21 |
| (Gc) |  | Perré | 22 |
| 10 |  | Épis | 24 |
| 11 |  |  | Estacade | 25a |
|  |  |  | 26 |
| 12 | irra | Mouillage interdit |  |
| _)>L. |  |  |
| 1 12b I Mouillage de / quarantaine | Mouillage de quarantaine | 28 |
| ‘71-T -rr |  | 29 |
| (Ge) t'cre)'( cVg- A | Pêche, dragage, et chalutage interdits |  |
| 7 |  |  |
| 13 I Zone de déblais I | Zone de déblais (voir P11) |  |

Pêcheries

Madrague - nasse

Thonnaire

Débarcadère'

Poste d'amarrage

Poste de mouillage et n° du poste de mouillage ou d'amarrage

Dauphin, Duc d'Albe

Bittes - Bornes d'amarrage

e) G— G—	Grue fixe

b)	Grue mobile

Escalier de débarquement

r:

Bureau de quarantaine

CI)	Bureau du port

Ire	Douane

coDn

Appt. Appontement - Wharf

Quai

G - PORTS	Normes INTernationales

Mouillage interdit

Mouillage de quarantaine

Mouillage et pêche interdits

6

12

12b

"1-71-rrr

14

21

22

24

25

26

28

29

° Dns

.

rte

| (Ge) |  |
| --- | --- |

| 13 |  |  | r Zone de \\ déblais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14a

15

16

18

19

121

20a

20b

0

(1)

9

10

Épis

Digue, remblai, levée

Môle

Jetée

(parties submergées)

Jetée renforcée d'enrochements (partie submergée d'enrochements)

Perré, brise mer

Jetée en maçonnerie Jetée bordée de perré

7

| 8 8a (Gb) |  |
| --- | --- |

| (Gc) |  |
| --- | --- |

| 8b (Gd) |  |
| --- | --- |

6a

Port de pêche

Port de plaisance

Bassin de radoub Cale sèche

Travaux en cours

Ras d'amarrage

30

(Gf)

36

49

(Gj)

(Gh)

Ro Ro	Navires rouliers

(Gi)	VLCC	Très grands pétroliers

Dock flottant Gril de carénage Cale de halage Cale

Sas - Écluses

Bassin à flot (voir nota)

Chantier naval _Cale de lancement

42

40

38

37

41

39

39a

44	Sté

z Intd

F-,-

46	Zone interdite

46a 1C>

47 -n-

Santé (voir G 26)

Zone interdite (voir P25)

Point d'appel pour le contrôle de la circulation des navires (voir (Mc))

Mouillage d'hydravions

48	Zone d'amerrissage d'hydravions

4-	(voir (Pf ))

e

- ■

| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | 7,6 m V. Nota |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | A Zone interdite |  |  |  |  |
| 46a |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30,--,

...

,..—,	Port de pêche ou partie de port

réservée à la pêche

(Gf)	4	Port de plaisance ou partie de port

réservée à la plaisance

Travaux en cours

Ouvrages détruits

Postes d'accostages particuliers — pour navires rouliers

— pour très grands pétroliers

Bassin de radoub (Dock) Cale sèche

Dock flottant

Gril de carénage

Cale de halage Slip

Sas, écluse Bateau-porte

Bassin à flot

Zone interdite (voir P25)

Point d'appel pour le contrôle de la circulation des navires (voir (Mc))

Zone d'amerrissage d'hydravions (voir (Pf) )

| 49 | /4—f---j ....T r ea...ul x‘l "*., en 0, cours I I ,...? 1.... |  |
| --- | --- | --- |

RoRo\VLCC

19

20

21

CA

Bac	CN

Gué

Barrage

CN

CA

3a

3b

3c

3d

3e

3f

4

65l

7

8

8a

9

10

1

Routes

2 	- - - - -  Chemin - Sentier - Piste

Sion 	Chemin de fer - Station - Gare

3

Nice — Direction

- '	Chemin de fer à voie étroite CA 
Tramway

(Hb)	Etiers - Canaux d'irrigation

14	- Ponts

15

16	Pont tournant, levant	CA

|  | Pont en pierre fer bois suspendu |
| --- | --- |

CN

CA

16b	Pont-levis	CA

17

Pont de bateaux

Tirant d'air en mètres au-dessus

18a	as

des plus hautes-mers

Transbordeur Téléphérique

Ligne électrique ou téléphonique aérienne

Aqueduc

direction du flot

. . Aqueduc

1	Viaduc

en ruine

souterrain

rxf

-----> -- y

--..., mes

Oléoduc - Gazoduc

| oPyl. | Pylônes - piliers -poteaux |
| --- | --- |

Autoroute

Égout

Canal - Écluse	CN

<	  Canal - Écluse	CA

StoP	Gare - Station de chemin de fer

Tunnel

"-"'"'"'"'"'""""	 Chemin de fer en remblai

.,"-m,""Tr"-rrr^"-	 Chemin de fer en tranchée

Il	I

--3(

Il	I

dt,	Intersections de chemin de fer et

d'autres voies

|  |  | Hr. 70 m |
| --- | --- | --- |

Eau

11

| 13 |  | < |  |
| --- | --- | --- | --- |

— TOPOGRAPHIE

Normes INTernationales

21

Barrage

Voies terrestres

Autoroute Échangeur

Routes

Chemin, sentier, piste

Chemin de fer

Gare

Voies de garage, de desserte

Tunnel

Ancienne voie Passage supérieur

Voie en remblai Passage inférieur Voie en déblai

Câble électrique aérien Câble téléphonique aérien

Tirant d'air vertical 52m * Aqueduc

Viaduc (voir H 14)

Conduites sous-marines (voir P8)

Oléoduc Gazoduc

Egout, émissaire

7

8 (Ha)

8a

11

V

4	Transbordeur aérien, téléphérique

5 Ai

6

Canaux d'irrigation, de drainage Étiers

(H b)

* Normalement au-dessus du niveau des plus hautes mers.

1

2

13

Canal de navigation

Écluse, sas

Z Ponts,Viaducs

„LI

Ponts mobiles (tournant, levant...)

Pont transbordeur (tirant d'air vertical de la partie fixe 62 m)*

Piles de pont

Largeur horizontale limite 35 m

Bac, ferry

transbordeur

F351

CD -

14

15

16

18

18a

18b

19

Gué, routesubmergéeà marée haute

___. direction du flot

3

3b

3c

3d

3e

20

Pétrole Gaz

— ÉDIFICES	Normes INTernationales

50

66

35

27	Tel

29

32

36	o Cup

|  |  | • | Village (Cartes à grande et moyenne échelles) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edifice, bâtiment, construction en général |
| a 'D |  |
|  | Cas | Château |
|  | Ho Maison |
|  | Va Villa |
|  | Fm Ferme |
| ÷ | Che Eglise |
|  | Cath Cath Cathédrale |
|  | Sp Flèche |
|  | Ch Chapelle |
| Y | Mosquée, minaret |
|  | .ze Marabout |
|  | 1a( Pagode, temple shintoiste, temple bouddhique |
|  | 7 Mausolée bouddhique |
|  | Mona t | Monastère Calvaire, croix |
|  |  |  | Cimetières |
| t + | Y Y |  |  |
| t + | Y Y Y |  | (chrétien, musulman, israélite) |
|  |  | Fortifications - Fort |
|  |  | Batterie, blockhaus, fortin |

Nota : Les légendes qui désignent les amers remarquables sont portées en lettres capitales. Ex :.CHATEAU D'EAU C)•

41 a 0 Tr

42	x	Moulin à vent

es

43a	,	Eolienne

44	e	Cheminée

45	/î	Château d'eau

46 @	•	Réservoirs à pétrole, tanks

Carrière, mine

Immeuble important

70	Tel	Téléphone

71	0	Gazomètre

74	0 Pyr	Pyramide

75	0 Col	Pile, colonne, obélisque

76

Derrick, plate-forme d'exploitation pétrolière (avec feux)

(I a)	D Fla	Torchère en mer

(lb)	1	Torchère à terre

(80)	Altitude au sommet de l'édifice

(25)	Hauteur Hauteur du sommet de l'édifice

au-dessus du sol.

40

(1c)

Ville, agglomération importante (cartes à grande échelle)

(Cartes à moyenne et petite échelles)

Télégraphe Bureau de poste Hôpital, lazaret Monument Coupole

3

3a

4

5

6

7

8

8a

8b

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ruines

Tour

o

1

Aéroport, aérodrome, terrain d'aviation

24

Bidg

#B1dg

.\._.\,

iLl_iu2":_i, _,,R u

J - STATIONS DIVERSES	Normes INTernationales

1 ler	•	Emplacement d'un Feu

2	F.	Feu, Feu blanc

3 Na \.	Phare

4® F.Aé. ou 
	F.Aéro.	Feu aéronautique 
5‘4	Balise lumineuse

6 i	ô	tVz 	 (CN) Bateau feu

8 Fol	Fanal

11	ies2 feux à270°	Feux d'alignement

‘9)	CN

12 F.é.

* F.é. S.b.r.

13 *F d.

cn	Feu à secteurs

g

CN

Feu directionnel

Feu de marée

o Tour (ilium) Illuminations par projecteurs

Bordures lumineuses

Feu fixe

Feu à occultations

Feu à éclats

Feu à éclats longs

Feu isophase

Feu scintillant

Feu scintillant rapide

Feu scintillant ultra-rapide

25	F.sd. ou F.sc.disc.	Feu scintillant discontinu

(Ki)	F.srd.	Feu scintillant rapide discontinu

(Kk)	F.sud.	Feu scintillant ultra-rapide

discontinu

26	F.alt.	Feu à changement de coloration

(alternatif)

27	F.2o.	Feu à occultations groupées

28	F.2é.	Feu à éclats gioupés

29	F.b.é.	Feu fixe blanc varié par un éclat

30	F.b.2é.	Feu fixe blanc varié par des éclats

groupés

30a	F.Mo(A)	Feu morse (Lettre A)

(KI)	Feu d'obstacle aérien

(Kq)81 Fx.	Feux de la Plate-forme

d'exploitation pétrolière (voir I 76)

41	(lmn 10 s)	Période

44	20 M	Visibilité	,CN

vis. 20 M	CA

45	é.	éclat

46	o.	occultation

49	S. Sect.	Secteur

50	S.b.r.v.	Secteurs colorés, blanc, rouge, vert

51	aux.	auxiliaire

52	var.	varié

61	vio.	violet

63	bl.	bleu

64	y.	vert

65	org	orange

66	r.	rouge

67	b.	blanc

(Km)	I.	jaune

68a	F.dét.br.	Feu détecteur de brume

69	F.	Feu de bouée

70	occas.	occasionnel

71	irr.	irrégulier

73	temp.	temporaire

76	sup.	supérieur

77	inf.	inférieur

78	post.	postérieur

79	ant.	antérieur

80	V.	F. verticaux

81	hor. H.	F. horizontaux

(Kn)	int.	Intense, Intensifié

16	Fin.

(Ka) X (ilium.)

(Kb)

21	F.f.

22	F.o.

23	F.é.

(Kc)

23a	F.i.

24	F.sc.

(Kg)	F.sr.

(Kj)	F.su.

,Wv••

-Cr-

266'

Iso.4s Iso.R.4s

51

1	*	Emplacement d'un feu

Li (s)

2	Feu (x)

3	ire	Phare

4	*/Aero	Feu aéronautique

5	s'ie	Tourelle, balise lumineuse

6	ëlf....	Bateau-feu

Feux

d'alignement de route

avec secteurs de visibilité

(carte à grande échelle)

(carte à petite échelle)

| 12 13 |  | Feux d'alignement de garde Ensemble de secteurs (voir aussi P4) Feux directionnels à secteur non intensifié (carte à grande échelle) (carte à petite échelle) Feux directionnels à secteurs de limites précises, de couleurs ou de caractères différents Secteur masqué |
| --- | --- | --- |
|  | FI.G *—afdr |  |
|  | F1(2) R.5s *--eter-r=-1 |  |
|  | F1(2) R.5s | Dir 266 |  |
|  |  | Dir F1(2) |  |
|  | Dir.FI.2sWR (10 _ --2e>.- ------------------- Cq |  |
|  | *-"ordle, Dir.F1.2s | - --- ----- ---------- |  |
|  | --------------- |  |

(Ka) e:	a(illum)	Illumination

(Kb)	Bordures lumineuses

V

21 à 44	Légendes de feux (voir page suivante)

(KI)	(R Lrs)	Feux d'obstacles aériens

Feu auxiliaire (fixe rouge)

61 à 67	couleurs (voir page suivante)

| 68 a | Fog Det Lt | Feu détecteur de brume |
| --- | --- | --- |
| 70 | (occas ) | occasionnel |
| 71 | (irreg ) | irrégulier |
| 72 | (prou) | provisoire |
| 73 | (temp ) | temporaire |
| 74 | (exting ) | éteint |
| 76 | Hr | supérieur |
| 77 | Lr | inférieur |
| 80 | (vert) | F. verticaux |
| 81 | (hor ) | F. horizontaux |
| (Kn) | (intens ) | intense, intensifié |

Secteur peu visible

68

11

FI.5s 38m18M &F.R.25mi2M

94/

-------	--

Oc.G.12s	_ 278'

Ldg Oc.W&G

278'

peu visible

---------- ---------

À11

À À

À A

ÀÀÀÀÀÀÀ

À 111 À À

11111111

111111111

R

R

R

Vi Bu G Or R

61

63

64

65

66

67 (Km)

Y

violet bleu vert orange rouge blanc jaune

41 PÉRIODE

15s

exprimée en secondes (Les périodes inférieures à 3s peuvent

être indiquées à la demi-seconde près.)

15 secondes

(Ko) ÉLÉVATION en mètres

12m	12 mètres

distance verticale entre la source lumineuse et le niveau moyen de la mer (mers à marée peu sensible) ou niveau de la pleine mer moyenne de vive-eau (PMVE)

Exemple	,* F1(3) WRG.15s 13m 10-5M

F1(3) WRG 15s 13m 10-5 M

feu à trois éclats groupés

éclairant sur des secteurs blanc, rouge et vert durée totale des trois éclats et des périodes d'obscurité élévation du feu au-dessus du niveau de la mer portée des différents secteurs comprise entre 10 milles (secteur blanc) et 5 milles

Abréviations

Catégories et caractéristiques

Illustrations schématiques 	périodes

21	F

22	Oc

27	Oc(2)

(Ke)	Oc(1 +2)

23	FI

28	FI(4)

(Kd)	F1(3+1)

(Kc)	L Fl

23a Iso

24 Q

(Kf)	0(3)

25	IQ

(Kg) VQ

(Kh)	VQ(3)

(Ki)	IVQ

(Kj)	LUI

(Kk)	IUQ

30a Mo(K)

29	FFI

26	AI.WR

à éclats

à éclats groupés

à éclats groupés composites

isophase scintillant

à scintillements groupés

à scintillements interrompus

scintillant rapide

à scintillements rapides groupés

à scintillements rapides interrompus

scintillant ultra-rapide

fixed

single-

temps de occulting

lumière

supérieur group-oing à celui

d'obscurité composite

group-occulting

temps de lumière inférieur à celui

d'obscurité composite

group- 
flashing

quick

50 à 79

scintille-

group

ments	quick

par minute

interrupted quick

continuous

80 à 159 very quick

scintille- group

ments	very quick 
)par minute

very quick interrupted

plus de	continuous

ultra-quick

tillements interrupted par minute ultra quick

160 scin-

à scintillements ultra-rapides interrompus

code morse (lettre K) fixe avec éclats

alternatif (blanc et rouge)

àclats supérieurs

à éclats longs	long-

flashing

l  2 secondes

COULEURS

Nota

- Lorsque le feu est entièrement blanc l'abréviation W n'est pas indiquée.

- Feux-à secteurs - les portées sont indiquées uniquement le long des arcs de secteurs lorsque ces derniers sont tracés sur la carte.

IMPORTANT Sur les cartes à petite échelle, 
certaines légendes de feux peuVent être simplifiées 
Les compléments de légendes doivent toujours 
être recherchés dans les LIVRES DES FEUX

Nota

- Sauf indication contraire, mentionnée sur la carte, la portée indiquée est la portée nominale.

- A moins d'être associées aux couleurs le long des arcs de secteurs, les portées sont écrites de la plus grande à la plus faible.

44 PORTÉE

15M 14/12 M 22-18M

isophase

temps de lumière égal à celui d'obscurité

flashing

group-flashing

•

Fixe	(lumière stable)

à occultations simples à occultations groupées

à occultations groupées

composites	•

en milles une portée deux portées

trois portées ou plus

I

I 	II

CM:1111r1111,111WIMIT

A A A A	A A A A

31EMEIMMIAIIIMIC

111111:1111.111E11111111E

11 à À À A1 à À à À ÀÀLÀ

11111111111111111111

1,71111111111111111111

111181111111WIIIIIIMIIIRISSINIff

CA	CN

CN

CA

4

4

Ji

et.1

r.b.	r.b.

r.b.	r.b.

n.b.

r.b.	r.b.

r.b.	r.b.

nb n.b. n.b.

At.

CA

CA	CN

CN

CI.

- G▪ g

tt

1.

J À

Bouée de quarantaine Bouée à bandes horizontales Bouée à raies verticales Bouée à damiers

Bouee à réflecteur radar Bouée de transition

Bouée marque des orifices des égouts ou canalisations et les dépôts de matériaux

Bouée de zone d'exercices

blanc 
n oir 
rouge 
jaune

vert 
gris 
bleu

4

Emplacement d'une balise

Bouées lumineuses

Bouée à cloche

Bouée à sifflet, gong

Bouée cylindrique

Bouée conique

Bouée sphérique

Bouée à espar

Bouée fuseau, pylône ou charpente

Bouée tonne,Tonne

Bouée d'amarrage -Feu flottant

Bouée d'atterrissage

Bouée (représentation simplifiée)

Bouée de chenal

Bouée de milieu de chenal

Bouée de tribord Bouée de bâbord Bouée de bifurcation Chenal principal à droite

Chenaux de même importance

Chenal principal à gauche Bouée de jonction

Chenal principal à droite

Chenaux de même importance

Chenal principal à gauche

Bouée de danger isolé

Bouée d'épave (Système latéral)

Épave à laisser à bâbord

Épave à laisser d'un bord ou de l'autre

Épave à laisser à tribord

Bouée télégraphe

Coffre d'amarrage, Corps mort

1

2

3

3a

4

5

8

8a

10

10a

12

13

14 14a

15

16

17

18

19

20

21

22

on figuré

4

N8 ou R8

41

n.b. r.b.

b.▪ bl.

- b.

- n.

- j.

- y.

- gr.

- bl.

-61

818

D

- N

- R

v

- OR

- az

d

4

ou Lt

888

À; A

- NB

Le eg<

R R8

2

RB

4 RB

NB

4QfR8 R8

4S.

RB RB

j

NB Na

RN

,,, C L-i)..	i7..

.dt ou n. n.b

13 OU

Tourelles

(1) CN - Représentation

simplifiée

Système cardinal pour

danger isolé CA

Système cardinal pour une épave

CA

CN —Voir L 70

Emplacement d'une bouée d'une balise, d'une tourelle

2 ‘A	Bouées lumineuses

3w4 Bell	Bouée à cloche

3awhl Gong	Bouée à gong

4(t4 Whis	Bouée à sifflet

(La)l\A Sires	Bouée à sirène

Horn	Bouée à nautophone et corne

de brume

(Lc)(14 Dia	Bouée à diaphone

5 42	Bouée cylindrique

6 4	Bouée conique

7 rzL	Bouée sphérique

8 f	Bouée à espar - fuseau

8a	Bouée pylone - charpente

9 .4	rig	I	Bouées avec voyants (voir aussi

L 57 et L 70)

10 11;1	Bouée tonne

12 r2	Feu flottant

21 Q Câble	Bouée marquant un câble

22 ez	Coffre,tonne d'amarrage

22 b	Tonne avec liaison téléphonique

/th-- ou télégraphique

| 28 31 32 | 41 | Compass BYB 1f RW | Bouée de Bouée à bandes B noir Y jaune B noir * Bouée à raies les couleurs de la plus sombre Ex : R rouge | régulation de compas horizontales les bandes de couleurs sont indiquées du haut vers le bas. verticales des raies sont indiquées à la plus claire. w blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Convention de représentation appliquée également aux tourelles et aux balises.

| 41 42 43 | 4 w A 4 |  | Blanc Noir Rouge |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R |  |  |
| 44 | 4 |  | Jaune |
| 45 | .4 |  | Vert |
|  | G |  |  |
| 48 | 4 |  | Bleu |
|  | Bu |  |  |
| 48a | 4 |  | Ambre |
|  | Am |  |  |
| 48 b | 4 |  | Orange |
|  | Or |  |  |
| (Le) | 4 vi |  | Violet |
| 52 | 1 | 0 Bn | Balise |
| 52a |  |  | Espar ou perche sur une roche submergée |
| 54 | ra | I | Tourelle |
| (Lf) | fa |  | Tourelle à treillis |
| (Lg) | 111 |  | Tourelle de régulation des compas |
| (Lh) | A |  | Tourelle refuge |
| 57 | + 4 | ff 9 | Voyants |
|  |  | ; |  |
|  | 9 |  |  |
| 59 | 1 Y | 1' | Pieux, perches |
| 61 | ea |  | Cairn, tumulus |
| 63 | 0 Mk |  | Amer |
| 64 | y |  | Réflecteur radar (voir M13) |
| 66 | .4D. |  | Grande bouée de chargement |
|  |  |  | Bouée phare ($uperbouée) |
| 67I |  |  |  |
|  | (1) |  | Bouée géante |
| (Li) | D ›.‘ |  | Plate-forme d'exploitation pétrolière |
| (L)) | S CI PM |  | Système de chargement de pétroliers |
| 70 |  |  | Système de balisage AISM |
|  |  |  | (voir page suivante) |

(1) Avec légende éventuelle telle que SADO (système d'acquisition de données océaniques)

22 c

| (Ld) | \z' | Tonnès d'amarrage avec système d'ancrage et de postes de mouillage |
| --- | --- | --- |

L 70 - SYSTÈME DE BALISAGE AISM

IALA

.Normes INTernationales_

Association Internationale de Signalisation Maritime International Association of Lighthouse Authorities

1	Station radiotélégraphique

2	RT	Station radiotéléphonique

Radiophare

RC	Radiophare circulaire

RD	Radiophare directionnel

RW	Radiophare tournant

RU	Station radiogoniométrique

RCEt	Station d'étalonnage de

radiogoniométrie

9	b R	o Pyl. R.	Pylône radio

si	Pylône électrique

(avec feu d'obstacle aérien)

Pyl	fx (CA) Pyl SCN) Pylône portant un feu

d'obstacle aérien

Ï TV

9a	Pylône de télévision

° Pyl. T.V.

10a oo	R	Station radio assurant un

service QTG

(Ma) o Ra Ra	Tour, antenne radar

11

0 Ra	Station radar

12

0 Racan	Balise répondeuse radar

(Mb)	o	Ra Sur	Station de surveillance radar

13 Rd/:x°

Radiophare aéronautique

19 0 Consol

Consol

(voir G 46a)

(Md) 	Ra 	(voir P6)

Réflecteur Radar

14	Objet remarquable au radar

14a	Ramark

Balise radar

Ramark

16 C)J Aé.

1 Ri, Aéro

Station Consol

3 o

Station radio-émettrice

Radiophare circulaire Radiophare directionnel Radiophare tournant Station radiogoniométrique

o R Mt Tour ou pylône

mât d'antenne radio

9a •	TV	o TV Tr	Tour ou mât de télévision

10a 0 R

Station radio assurant un service QTG

11	0 Ra	Station radar côtière

(M a)	o	Radar	Tour, antenne radar

12 0 Racon

Balise répondeuse radar (bande de 3 cm « X »)

ORacon (D)	(avec lettre d'identification Morse)

Racon

(10 cm)	(bande de 10 cm « S ») 
Racon

(3 & 10 cm) (bandes de 3 et 10 cm)

(M b)	G Station de	Station de surveillance radar 
surveillance radar

1

2

4 0 RC

5 0 RD

(9 6	Rw

7 0 RG

9 1 'X 0 RTr

Réflecteur radar (ils ne sont mentionnés

13	sur les bouées et balises que dans les zones 
où leur existence est peu courante)

| 14 |  | Eléments topographiques (naturel ou artificiel) donnant un écho radar caractéristique |
| --- | --- | --- |

| 14e | Ramark Balise radar |
| --- | --- |

16 O

Aero RC	Radiophare aéronautique

ESS

18	Limite de portée radar

19	Consol	Station Consol

(voir G 46 a)

Ligne de référence radar

RD	Relèvement radioélectrique

(Me)

(&.4 o)ry

(m d)	RaRO  082..262°

25

DANGERS

1

4m) (4m)

Cotes rapportées au niveau moyen

(en France : zéro du nivellement général)CN

Cotes rapportées au niveau

CA

de réduction des sondes

2

(Of)

3

(Cotes rapportées au niveau de réduction des sondes)

Roche isolée couvrant et découvrant

Nombreuses roches couvrant et découvrant

Rocher couvrant et découvrant

Roche à fleur d'eau au niveau du zéro des cartes

4

Roches toujours submergées

5 C) R.

Roche toujours submergée	CN

recouverte de moins de 10 mètres d'eau

35 R.

6

6a

7

| 11 | \i'LL/o%Épave | qui ne couvre jamais |
| --- | --- | --- |
|  |  | Épave qui couvre et découvre |
| 12 | mât | Épave dont seul le mât découvre |
| 13 |  | Épave toujours partiellement submergée |
| 14 |  | Épave couverte de moins de |
|  |  | 20 mètres d'eau |
|  |  | (voir nota page suivante) |
| (Og) | ou Wk | Épave toujours couverte |
| (Oh) |  | Épave couverte de 20 à 30 mètres d'eau (voir nota page suivante) |
| 15 | Ep. ou Wk | Épave dont le brassiage |
|  | Fr (s) | est connu |
|  |  | Épave contrôlée à la drague |
| 15a | Ep. ou Wk | hydrographique Cote du plafond de dragage |
|  |  | Épave couverte de plus de |

| 16 20 mètres d'eau (voir nota page suivante) (0a) 15 i Ep. au Wk (V. définition page suivante) Fond dangereux |
| --- |
| 17 malsain |  |
|  | Fond malsain |
| # |  |
|  | Remous et clapotis CN |
| 18 |  |  |
|  |  | Remous et clapotis CA |
| 19 |  | Tourbillons |
| 20 |  | Algues, banc herbeux herbes marines |
| 21 | Bq | Banc |
| 22 Hf Fei | Haut-fond |
| 23 | R f. RI | Récif |
| (Ob) |  | Dunes sous-marines |
| 25 | Br. | Brisants |
| (Oc) g sse | Basse |
| 26 me R | Roche submergée |
| Obs. | Obstruction |
| 27 |  |
| 9 • Obs. /g' Obs. Obstruction contrôlée à la drague hydrographique.Cote du plafond de dragage |
| 28 Ep. ou Wk | Épave |
| (Oe) g:1 | Refuge à poissons |
| (Od) Weil | Tête de puits sous-marin |
| 31 7 | Peut-être profondeur moindre CA |

Rocher ne couvrant jamais

Roche toujours submergée non dangereuse pour la navigation de surface

Roche toujours subMergée CA recouverte de plus de 10 mètres d'eau

Danger contrôlé à la drague hydrographique. Cote du plafond de dragage

-

8	Vol. s.m.

9 ,:::- Eau décolorée

0,9

0,2	1,2

10

Récif d'étendue inconnue

Volcan sous-marin

Eau décolorée

Corail toujours submergé	CN

Corail toujours submergé	CA

.48

15

Wk/	YWk

Wk

Wk

15a

.. (o8)

16

îl2)

(Ob)

21	Bk

22	Ht.fd,Sh

23	R f

25	Br

26	R,Rk

(Oc)	Bsse

27

28	Wk(s)

29

vyks

11

7(4) Wk

-4 A

(32)

12

(2)	,2

7°,7lAts A! °145)

7

Roche toujours submergée de faible brassiage

Epave couverte de plus de 20 mé ires d'eau, au brassiage inconnu

Rocher ne couvrant jamais

(Cote rapportée au niveau de référence des altitudes - en France, niveau moyen)

Epave couverte de moins de 20 mètres d'eau, au brassiage inconnu,

14

Rocher couvrant et découvrant

(Cote rapportée au niveau de réduction des sondes)

Roche à fleur d'eau, au niveau zéro des sondes

Epave au brassiage connu A : Carte à grande échelle

Epave contrôlée à la drague hydrographique

(Cote du plafond de dragage)

2

Haut-fond rocheux isolé toujours submergé pouvant constituer un danger

Roche toujours submergée, non dangereuse pour la navigation de surface

Danger contrôlé à la drague hydrographique

(cote du plafond de dragage)

Banc, récif de limite inconnue

Fond malsain

Remous, clapotis, turbulences

Tourbillons

Algues, bancs herbeux

6

35 R

(0a)

. e'Wk

O(4)

A

.(4)

Zone de fonds variables (y compris dunes de sable).

Banc.

Haut-fond

Récif

Brisants (banc du large)

Roche, rocher

Basse

Obstructions

Epave (s)

Zone comportant de nombreuses épaves ;

17

18

19

20

Obstn

- ".

. ..... .

X)bstn '••••

3

18R

4

6a

8

9	discold

10

T

Co

C ';'Wk

-1(32))

Volcan sous-marin

Eau décolorée

Corail toujours submergé Corail couvrant et découvrant

ÉPAVES

A - Épave toujours découverte ou qui couvre et découvre (peut être cotée)

Cartes à grande échelle :

B - Épave toujours découverte

C - Épave qui couvre et découvre

Epave dont le (s) mât (s) découvre (nt)

A : Carte à grande échelle

Epave au brassiage exact inconnu mais dont le brassiage probable a été estimé à

0(13)

*0'3)

5

DANGERS (Suite)

41	PA	Position approchée	CN

(P.A./	Positién approchée	CA

33	couv.	couvert, couvre

42	P D	Position douteuse	CN

34	déc.	découvert, découvre	(PD)	Position douteuse	CA

35	signalé	43	ED	Existence doûteuse	CN

Existence douteuse	CA

36	Décol.	décoloré

37	•:?;.',	Danger isolé

(4 m)	Rocher isolé (cote rapportée au

niveau moyen) (voir 01)

38	Limite de dangers

39	Limite de zone rocheuse

Nota. Le symbole (Oh) a été utilisé sur les Publications et Éditions publiées entre février 1977 et janvier 1983 et sur les Grandes Corrections éditées entre novembre 1978 et janvier 1983.

Sur ces documents, le symbole 016 signifie alors « Épave couverte de plus de 30 mètres d'eau u.

Les symboles étrangers ont été conservés sur les reproductions en fac-similé. Une légende insérée dans le titre de la carte explicite, si nécessaire, les symboles utilisés.

Symbole (0a) : Épave n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, au-dessus de laquelle la profondeur exacte est inconnue, mais considérée comme étant recouverte d'une hauteur d'eau au moins égale à la profondeur indiquée.

(Od)

Tête de puits sous-marin (Teinte selon la profondeur)

37

Danger isolé (voir aussi 01)

30	T	Pieu immergé

Refuge à poissons (Teinte selon la profondeur)

2

(0e)

Limite de danger (voir (Ab)) Limite de zone rocheuse

41	PA	Position approchée

42	PD	Position douteuse

43	ED	Existence douteuse

Nota Une ligne de danger. constituée par une ligne pointillée est également utilisée pour attirer l'attention du navigateur sur un danger qui ne ressortirait pas assez nettement s'il n'était représenté que par son symbole caractéristique.

38

39

'1127)

tt-

p _ LIMITES DIVERSES

Zone de navigation côtière

14

- 1- -1- -I-

15

21

090° - 270°

Voie recommandée non définie par un balisage fixe

A/vs-

,v vvvvv-

nri.rv	,./V

24

25

(Pm)

(Pk)

0

1 000 rn

interdite y

Base de vitesse

Zone interdite

Limite de végétation

Limite de portée radar

(Pn) 5316

Limite et numéro de carte à plus grande échelle

5a 	• DW 22m  o900

(Pi)

Ra 090°

Route en eau profonde définie par un balisage fixe.

(La profondeur de sécurité peut être indiquée)

Route réglementée définie par un balisage fixe

Ligne de référence Radar

- Dispositif de séparation du trafic

( Ph )	.....	Limite de zones de restrictions

<

---- ---- ...._* Gas ----

TTT

Explosifs I

I' immergés I

_J

Rond-point

Câbles sous-marins :

— télégraphique, téléphonique — électrique

— abandonné

Zone de câbles sous-marins

Conduites sous marines (Oléoducs, gazoducs, ...)

Zone de conduites sous-marines

Limites maritimes en général

Limite de pêcheries ou de zone d'aquaculture

Limite de zone de

Limite des terrains de déblai

Explosifs immergés

"

7a

><D>

pêche

13 a	Zone d'exercices militaires

1 Zone de tirs

2 Zone minée ou zone d'exercices de guerre des mines

3 Zones d'exercices sous-marins

16	-1- -H -I- -1- -1-

(P9)

A  A

Limite de souveraineté Limite de douane Frontière entre Pays

Limites nationales diverses Ligne de bases droites

Recoupement

Bal. Le Ph.0 par la Balise à 270'

En ligne

utile de l'alignement

Limites de secteurs

Voie recommandée

partie utile de l'alignement	définie par un balisage fixe

2

Ph .0

3

4

4-	Limite de plateau continental

-H H Limite de zone économique

>zzp... Limite combinée

Limite des glaces

Limite de mouillage

6

6a

6b

7

- DW 22m -

Route en eau profonde non définie

21a	par un balisage fixe. (La profondeur

DW 22 m	de sécurité peut être indiquée)

Route réglementée non définie

(Pi)	—	—	— — par tin balisage fixe

8

8a

9

(Pd)

10

2

12

Alignement Voie

- M

18 711f)yll

Bal Bal	Les 2 Bal à 270°

1

",, utile de l'alignement

La Balise par la Pte A à 270°.

Pte A re m.

Bal)

7

ent

P - LIMITES DIVERSES	Normes INTernationales

Câbles sous-marins :

- téléphonique — électrique — abandonné

7

Limites de zones de câbles

Conduites sous-marines

- oléoduc

- gazoduc,

- abandonnée

Limites de zone de conduites sous-marines

7a

8

8a

9

(Pd)

10

11

(Pc)

12

13 13a

1

2

3

(Pe)

(Pf)

•

Depot \

\ de dragage \

f Explosifs

.	, 
r Zone _1 de dragage I

I

- D

Voir nota

Alignements de route

1

—_ 277°

084- -264'

(Pa)

(Pb)

4

5

Limites de secteurs 
de feux formant'des 
voies recommandées

Voie recommandée définie par un balisage fixe

Relèvement

Alignement de garde

5a

._—_KDW 2 >_—

084*2-264`

ILL ›.-

-'—`084°-264

— < 2.142

—	—

DW /8.5 in

6

Ra 084°

Ra 084°

/ /

/

/erl /

Rond-point sans zone de séparation de trafic

NOTA7	.NOTAD

[NOTA

Direction recommandée du trafic

Dispositif de séparation de trafic non agréé par l'OMCI

(signalé par un nota explicatif)

(Po) Route à double sens de circulation (voir page suivante)

Zone de	r

navigation côtière Y	\ '12

Dispositif de séparation de trafic :

— rond-point

— zone de navigation côtière

6a

6b

086°

VOIR NOTA

ROUTES 
RÉGLEMENTÉES

24

Base de vitesse

25

Zone interdite

e

Mouillage et pêche interdits

(voir (Ge))

Zone de sécurité

(Pl) (Pk)

(Pm) Limite de portée radar (voir M 18)

—

>C>

(PI)

Pannes; bassins à bois flottants

18894

(Pn)

Mentions de cartes ou cartouches à plus grande échelle

Voir carte adjacente 8896

Utiliser carte 8882

(Po)

Route à double sens de circulation

•

voir Nota

Nota

- limites

- lignes axiales.

LIMITES INTERNATIONALES

Frontières maritimes internationales

Limite douanière de port

Frontières terrestres internationales

LIMITES DIVERSES NATIONALES Ligne de base droite

Limite au large des eaux territoriales

Limite au large des zones contiguës à la mer territoriale

Limite de zone de pêche

Limite du plateau continental

Limite de zone économique exclusive

Limite combinée (territoriale + pêche)

Limite de la glace de mer

Limite de la glace à la jonction de la mer et de la terre

18

(Ph)

21

086°

—>	086-266° —47_

>-- — — --(10,5 m)

Limite de zone de restriction

Voie recommandée

non définie par un balisage fixe

(avec profondeur de sécurité)

21 a	Route en eau profonde DW	(voir P 5 a)

VOIR NOTA   — définies par un

balisage fixe

.%--VOIR NOTA —	—

— non définies par

—VOIR NOTA—*,—	un balisage fixe

086-266°

(Pi)

CAN

ADA U.S.A

14

15

16

(P9)

A

B

C

D

E

F

G

Zone interdite

8895 cartouche B

CARTES ANCIENNES

2

3

5

7

8

20

zr

CN

CA

Chenal contrôlé par dragage hydrographique

Sondes découvrantes

Sondes découvrantes

70

8o go

zoo

7

7 (1975)

8

1 6

1	15 SD

(Ob)	15.1; ED

2	170

(32)

3

1650

Sonde douteuse, peut-être inférieure à la profondeur indiquée

Sonde dont l'existence est douteuse.

Pas trouvé le fond

Sondes hors de position

22 .z3

5 Dragué à 7 m (1975) Chenal dragué et date du dragage

Dragué à 7 m	Zone draguée et date du dragage

I	(1975)

—

Zone contrôlée par dragage hydrographique.Cote du plafond de dragage

Caractère pour sonde ordinaire (provenant de levés effectués)

Sondes en filiforme

22 Zone non hydrographiée (Voir planche A) -

_17

20

30

6,9

CARTES NOUVELLES

Lignes de niveau bien déterminées Lignes de niveau mai déterminées

(1)	(2)

Isobathes en mètres

Lignes de niveau dans les régions où la densité des sondages permet un tracé raisonnablement sûr, compte tenu de l'échelle de la carte.

- Lignes de niveau résultant d'un levé hydrographique de densité insuffisante

- Lignes de niveau donnéesà titre indicatif dans une zone non levée

a

SO

100.

200

1 0 00 _

I	7	I

L(1975)

10	15 /5

10a	15 15

Normes. INTernationales

— SONDES	LIGNES DE NIVEAU

Sonde normale

10	122

22

Zone non hydrographiée (voir A14 et P 9)

7

8

9

(Q c)

123

R

Chenal contrôlé à la drague hydrographique

Sondes découvrantes

Zone contrôlée à la drague hydrographique

Sonde contrôlée à la drague hydrographique (cote du plafond de dragage)

10a	45 	Sonde en caractère filiforme

(provenant de levés effectués à petite échelle)

Bien déterminées (1)	Mal déterminées (2)

Nota 1 — Certaines courbeS, dites intermédiaires, peuvent être tracées localement pour faire ressortir les hauts-fonds ou souligner les chenaux.

2 — Les teintes bleues n'ont pour but que-de souligner l'aspect général des fonds; leurs limites sont déterminées en fonction de leurs structures et ee l'échelle de la carte.

Nota : Profondeurs dans les bassins à flots-: voir G 41

5

Zone, chenal dragués avec la date du dernier dragage connu

6

Zone, chenal dragués entretenus

régulièrement

1	(1311)S0	Sonde douteuse (peut être inférieure

à la profondebr indiquée)

...,—. . .

(210) Rep (1971) Sonde signalée en 1971, non confirmée. (sans légende sur les cartes à petite échelle)

f....iÏ)ED	Sonde d'exist-ence-tIouteuse

Pas trouvé le fond

Sondes hors position

(QQ)

b)

2	210

3 4107)

--%

r	._---

--

1 10,5m /	--- — (1979)

L(1980) / --- ub ,--- - à 12 rn	----

---_J

....'"- 018g , --

---

_....	_	_„

1”

-- 3

I 12,5m

L	tte,

- Lignes de niveau dans les régions où la densité des sondages permet un tracé raisonnablement sûr compte tenu de l'échelle de la carte.

- Lignes de niveau résultant d'un levé hydrographique d'une qualité insuffisante

110 2 (1.9.90)1

_ _

J

1	P.M.

1a P.M.sup.

Pleine mer

Pleine mer supérieure

33	Diagramme des courants de marée

2	B.M.	Basse mer

2a	B.M. inf.	Basse mer inférieure

Niv. moy. ou N.M.	Niveau moyen

6	V.E.	Marée de vive-eau

7	M.E.	Marée de morte-eau

13	Etab! Etabliss?	Établissement du port

14	Unité de Haut!	Unité de hauteur

17 Coud	Courant

18	-	Courant général

19 -.

2,7 n.	--1.(CN)Courant de flot	(CN)viresses

exprimées

2,7 n.	27	en 1/10

20 ,	4.----(cN)Courant de jusant	de nœud

21	Échelle de marée, marégraphe

23	Vitesse I. = 1 noeud)

24 n.	Noeud

25	H. Hautf.	Hauteur

26 Mar.	Marée

27 N.L.	Nouvelle lune

28 P.L.	Pleine lune

29 auadr.	Quadrature

30 Syz.	Syzygie

34	@	Point d'observation de courant

Tableau de courants de marée

Courants de marée - Référence Cherbourg

| Heure marée | 47° 50' 0 N A 4° 07' 0 W | .<> 47°49'5N 4° 05' 0 W |
| --- | --- | --- |
|  | V. Direction Vitesse | M.. Direction VitessE | Direction | Vitesse V.E. |
| -6 | Renverse | Renverse | 65° | 91n |
| -5 | 335° | 91n | 15° | 0,1 n | 23 | 0,2 |
| -4 | 330 | 0,2 | 15 | 0,2 | 30 | 0,3 |
| -3 | 335 | 0,3 | 5 | 0,1 | 32 | 0,5 |
| -2 | 335 | 0,2 | 360 | 0,1 | 36 | . 0,5 |
| -1 | 315 | 0,1 | Très faible |  | 37 | 0,4 |
| P.M. | Renverse |  | Renverse |  | 50 | 0,3 |
| +1 | 135 | 0,1 | Très faible |  | 84 | 0,2 |
| +2 | 145 | 0,2 | 200 | 0,1 | 157 | 0,2 |
| +3 | 150 | 0,2 | 195 | 0,2 | 185 | 0,2 |
| +4 | 160 | 0,2 | 185 | 0,2 | 195 | 0,3 |
| +5 | 165 | 0,1 | 180 | Cf,1 | 193 | 0,2 |
| +6 | Rompe |  | Renverse |  | 135 | 0,1 |

PM	Pleine mer

1 a	PM sup	Pleine mer supérieure

2	BM	Basse mer

2a	BM inf	Basse mer inférieure

6	VE	Vive eau

7	ME	Morte eau

8	PMVE	Pleine mer moyenne de vive eau

8a	PM ME	Pleine mer moyenne de morte eau

9	BMVE	Basse mer moyenne de vive eau

9a	BM ME	Basse mer moyenne de morte eau

| 1 2 3 | N E S | Nord Est Sud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | W | Ouest |  |
| 5 | NE | Nord Est |  |
| 6 | SE | Sud Est |  |
| 7 | SW | Sud Ouest |  |
| 8 | NW | Nord Ouest |  |
| 21 | RelS | Relèvement |  |
| 23 | Magn. | Magnétique |  |
| 24 | Débl on | Déclinaison |  |
| 25 | Wren anode AugmoP | Changement annuel |  |
| 25a | Chang.nul | Changement nul |  |
|  | , t 0 s magr, ?e', '7/9," |  |  |
| 26 | 1-12° ee | Perturbations magnétiques |  |
|  |  | (en noir sur CA) | (lia) bo |

Déclinaison (CN)

10° 1 W

(`97.)

Chang n W

Cartes internationales 
et cartes à petites échelles

t2.' El	Courbes isogones

U — MAGNÉTISME	Normes INTernationales

ROSES DE COMPAS (grand modèle) Cercle extérieur : Nord vrai

Cercle intérieur : Nord magnétique

La déclinaison et la date sont portées sur la flèche; la variation annuelle est indiquée entre parenthèses.

350

0	010

I	//po/0a°

%,

Oc°

| 11111111 | II, Il |
| --- | --- |

Perturbation, anomalie magnétique locble (A l'intérieur de la zone, la déclinaison peut s'écarter de la normale dans les valeurs indiquées).

Courbes isogones (sur cartes à petite échelle) La valeur entre parenthèses donne la variation annuelle.

| 26 |  |
| --- | --- |

(Ua) 6.

\\\\\11111\

e\\«\\\\ \ 	\

Se)

N00 --

-----.

_	.

- _7.

...o

cv : .7_

r.-- 5- --:. N-

| ra 0 -4 fil |  |
| --- | --- |
|  | . .0 |

411

0 .::	..'.

-7.---	---:%.	...---

..,

0 ..-	.s....- :....'-

',..."

":-..."	.-%	.S.\	..........f.,- 0

-;„........

,

.

:

2< //	70''//,„'1""1""l'4..‘r"Y,‘,,s\	'\e	.	Nb,

//,//	80	\\\\

-,o ////4„,	\\:.\\\\\°° 
2,0////ii1,1,1,,iii/111111111111111J\‘\`\\\\\\\\\1°

200 	,e

190	170

180

..-	','

''''	.›

:.'s:e

0 i‹	/,i	\	,

,/,/,0,030

nx

c0 o

S